## Slide 1: 第3章 数据链路层
数据链路层有关概念
数据链路层功能
基本链路层规程
数据链路层协议HDLC
多路访问协议
点对点协议PPP
使用广播信道的数据链路层
使用广播信道的以太网
扩展以太网
高速以太网
交换机的结构与功能
令牌环和令牌总线

## Slide 2: 3.2 数据链路层功能
数据链路层的主要任务是要保证物理上相邻的两个机器之间进行可靠的数据传输。
封装成帧
帧同步
透明传输
差错控制
流量控制
数据链路管理：连接

## Slide 3: 1. 封装成帧
封装成帧(framing)就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧
首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
开始
发送
帧开始
最大传送单元 MTU (Maximum Transfer Unit) ：规定了所能传送的帧的数据部分长度上限。

## Slide 4: 2.帧同步
帧同步：就是从不断发送的信号中判断哪些是有效信号，判断数据链路帧的开始与结束。
简单地说——从比特流中区分出帧的起始与终止
常见的帧同步方法：
  使用字符填充的首尾定界符法
  使用比特填充的首尾标志法
  违法编码法
  字节计数法

## Slide 5: (1)使用字符填充的首尾定界符法
用一些特定的字符来定界一帧的起始与终止
SOH
帧
帧开始符
帧结束符
发送在前
EOT
例如：SOH（00000001） EOT（00000100）
注：帧同步其实仅体现在“使用字符填充的首尾定界符法”中的“首位定界符”字眼上，而“使用字符填充”另有所指。

## Slide 6: (2)使用比特填充的首尾标志法
以一组特定的比特模式来标志一帧的起始与终止；
一般采用01111110
时间轴
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
……
……
……
帧的开始标志
帧的结束标志
帧的内容
非帧信号
非帧信号
注：帧同步其实仅体现在“使用比特填充的首尾标志法”中的“首尾标志法”字眼上，而“使用比特填充”另有所指。

## Slide 7: (3)违法编码法
在物理层采用特定的比特编码方法时采用；
例如曼切斯特编码将“1”编码成“高-低”电平，将“0”编码成“低-高”电平。则“高-高”电平和“低-低”电平是违法的，可作为帧的起始和终止。

## Slide 8: (4)字节计数法
以一个特殊字符表示一帧的开始，并以一个专门字段来表明帧内的数据字节数；
接收方通过特殊字符确定帧的开始，并从专门字段中获知随后跟随的数据字节数，确定出帧的终止位置

## Slide 9: 3. 透明传输
SOH
EOT
出现了“EOT”
被接收端当作无效帧而丢弃
被接收端
误认为是一个帧
数据部分
EOT
完整的帧
发送
在前
透明传输——就是指不管需要传递的数据是何种比特组合，都应当在数据链路上进行传递，并且这个传递过程要对上层透明

## Slide 10: 解决透明传输问题——字符填充
发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”；
接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符；
如果转义字符也出现数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除前面的一个。

## Slide 11: 用字节填充法解决透明传输的问题
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送
在前
帧开始符
帧结束符
SOH

## Slide 12: 解决透明传输问题——零比特填充法
零比特填充法即前文“使用比特填充”，有时也称为“带位填充”；
零比特填充法使一帧中两个 同步标志F之间不会出现 6 个连续 1；
在发送端，当一串比特流数据中有 5 个连续 1 时，就立即填入一个 0；
在接收帧时，先找到 F 字段以确定帧的边界。接着再对比特流进行扫描。每当发现 5 个连续 1 时，就将其后的一个 0 删除，以还原成原比特流。

## Slide 13: 零比特填充法
数据中某一段比特组合恰好
出现和 F 字段一样的情况
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
会被误认为是 F 字段
发送端在 5 个连 1 之后
填入 0 比特再发送出去
填入 0 比特
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
在接收端将 5 个连 1 之后
的 0 比特删除，恢复原样
在此位置删除填入的 0 比特
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

## Slide 14: 4. 差错控制
在传输过程中可能会产生比特差错。
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。
接收方可以检测出收到的帧有错，并将其丢弃
  数据链路层负责重传
  高层负责重传

## Slide 15: 循环冗余校验
循环冗余校验（CRC,Cyclic Redundancy Check），一种通过多项式除法检测错误的方法。
编码思想：
  将位串看成系数为0或1的多项式。
检错思想：
  收发双方约定一个生成多项式P(x)（其最高阶和最低阶系数必须为1）；
  发送方在帧的末尾加上校验和，使带校验和的帧的多项式能被P(x)整除；
  接收方收到后，用P(x)除多项式，若有余数，则传输有错。

## Slide 16: 循环冗余校验
校验和计算方法：
  若P(x)为n阶，原始数据为k位，其多项式为M(x)，则在原帧后面添加n个0，帧成为k+n位，相应多项式xn M(x)
  按模2除法用对应于P(x)的位串去除对应于xn M(x) 的位串
  按模2加法把xr M(x) 的位串与余数相加，结果就是要传送的带校验和的帧的多项式T(x)。
T(x) = xrM(x) + [ xnM(x) MOD2 P(x) ]

## Slide 17: CRC校验示例
待校验数据：101001 P(x) = x3+x2+1 , 即1101
∴传送序列 101001001
P (除数)
1101
110100
101001000
2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001
R (余数)，作为 FCS
Q (商)

## Slide 18: 循环冗余校验
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特；
CRC 运算在每组 M 后面添加n 个0，得到的 (k + n) 位的数除以事先选定好的长度为 (n + 1) 位的除数 P，得到n位余数R；
将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面构成(k + n) 位帧 。
原始数据
CRC 冗余码
发送数据
k 位
n 位
k + n 位
组帧发送

## Slide 19: 帧检验序列 FCS
在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS 并不等同。
CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
FCS 可以用 CRC 这种方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。
广泛使用的生成多项式P(X)
CRC-16 = X16 +X15 + X2 + 1
CRC-CCITT = X16 +X12 + X5 + 1
CRC-32 = X32 +X26 + X23 + X22 + X16 +X12 + X11 +X10 + X8 +X7+ X5 +X4 + X2 + X + 1

## Slide 20: 检测出差错
只要得出的余数 R 不为 0，就表示检测到了差错。但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
一旦检测出差错，就丢弃这个出现差错的帧。
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。
在数据链路层使用 CRC 检验，能够实现无比特差错的传输
“无比特差错”与“无传输差错”是不同的

## Slide 21: 5. 流量控制
数据链路层
主
机
A
缓存
主
机
B
数据链路
AP2
AP1
发送方
接收方
高层
发送速率快
接收速率慢
缓存
应用层
运输层
网络层
应用层
运输层
网络层

## Slide 22: 5. 流量控制
数据链路层
主
机
A
缓存
主
机
B
数据链路
AP2
AP1
发送方
接收方
高层
发送速率快
接收速率慢
缓存
应用层
运输层
网络层
应用层
运输层
网络层
帧
帧

## Slide 23: 5. 流量控制
数据链路层
主
机
A
缓存
主
机
B
数据链路
AP2
AP1
发送方
接收方
高层
发送速率快
接收速率慢
缓存
应用层
运输层
网络层
应用层
运输层
网络层
帧
帧

## Slide 24: 5. 流量控制
数据链路层
主
机
A
缓存
主
机
B
数据链路
AP2
AP1
发送方
接收方
高层
发送速率快
接收速率慢
缓存
应用层
运输层
网络层
应用层
运输层
网络层
帧
帧
缓存溢出

## Slide 25: 5. 流量控制
不能保证接收端向主机交付数据的速率永远不低于发送端发送数据的速率；
流量控制：当接收方来不及接收时，就必须及时控制发送方发送数据的速率；
流量控制：最重要的就是高速发送者与低速接收者之间的流量控制的问题 。

## Slide 26: 3.3基本链路层规程
在以下条件下不需要数据链路层协议：
  假定1：链路是理想的传输信道，所传输的任何数据既不会出差错也不会丢失。
  假定2：不管发方以多快的速率发送数据，收方总是来得及接收，并及时上交主机。
满足上述第二个条件的代价是：
  接收缓冲区的容量为无限大；
  或者是接收速率与发送速率绝对精确相等；
  实际情况很难做到。

## Slide 27: 1.停止等待协议
单工停止等待协议（具有最简单流量控制的数据链路层协议）
基于有噪声信道的停止等待协议

## Slide 28: 单工停止等待协议
保留第一个假定，去掉第二个假设。为了使接收方的接收缓冲区在任何情况下都不会产生溢出，就是发方每发送一幀就暂停下来，等待接收方发来的确认信号，然后才发下一幀。
这种方法的流量控制是由收方控制的，也是计算机网络中流量控制的一个基本方法。
协议简单，但是效率也低。

## Slide 29: 两种情况的对比（传输均无差错）
A
B
DATA
DATA
DATA
DATA
送主机 B
送主机 B
送主机 B
送主机 B
A
B
DATA
送主机 B
DATA
送主机 B
时
间
不需要流量控制
需要流量控制

## Slide 30
在发送结点：
(1) 从主机取一个数据帧。
(2) 将数据帧送到数据链路层的发送缓存。
(3) 将发送缓存中的数据帧发送出去。
(4) 等待。
(5) 若收到由接收结点发过来的信息(此信息的格式与内容可由双方事先商定好)，则从主机取一个新的数据帧，然后转到(2)。
在接收结点：
(1) 等待。
(2) 若收到由发送结点发过来的数据帧，则将其放入数据链路层的接收缓存。
(3) 将接收缓存中的数据帧上交主机。
(4) 向发送结点发一信息，表示数据帧已经上交给主机。
(5) 转到(1)。
单工停止等待协议的算法

## Slide 31: 基于有噪声信道的停止等待协议
实用的协议
流量控制
差错控制

## Slide 32
数据
出错
（1）数据帧出错
发送方A
接收方B

## Slide 33
接收方收到一帧后，向发送方发送一个否定应答(NACK)
否定应答
接收方B
发送方A
（1）数据帧出错

## Slide 34
发送方收到否定应答(NCK)后，重传该帧
副本
接收方B
发送方A
（1）数据帧出错

## Slide 35
应答
接收方B
发送方A
（1）数据帧出错

## Slide 36
数据
丢失
（2）数据帧丢失
发送完一个数据帧时，就启动一个超时计时器
接收方B
发送方A

## Slide 37
若到了超时计时器所设置的重传时间而仍收不到接收方的任何确认帧，则发送方就重传前面所发送的数据帧。
副本
接收方B
发送方A
（2）数据帧丢失

## Slide 38
应答
接收方B
发送方A
（2）数据帧丢失

## Slide 39
丢失
超时重传
应答
接收方B
发送方A
（3）确认帧丢失

## Slide 40
副本
使每一个数据帧带上不同的发送序号。每发送一个新的数据帧就把它的发送序号加 1。
若接收方收到发送序号相同的数据帧，就表明出现了重复帧，这时应丢弃重复帧。
接收方B
发送方A
（3）确认帧丢失

## Slide 41
接收方还必须向发送方发送确认帧 ACK，因为接收方已经知道发送方还没有收到上一次发过去的确认帧 ACK
应答
接收方B
发送方A
（3）确认帧丢失

## Slide 42
时
间
A
B
DATA0
送
主
机
ACK
DATA1
送
主
机
ACK
(a) 正常情况
A
B
DATA0
DATA0
送
主
机
ACK
(c) 数据帧丢失
重
传
tout
丢
失
A
B
DATA0
送
主
机
ACK
DATA0
丢
弃
ACK
(d) 确认帧丢失
重
传
tout
丢
失
四种情况
A
B
DATA0
NAK
DATA0
送
主
机
ACK
(b) 数据帧出错
重
传
出错
tout

## Slide 43: 计时器的作用
节点A发送完一个数据帧时，就启动一个超时计时器(timeout timer)。
若到了超时计时器所设置的重传时间 tout而仍收不到节点 B 的任何确认帧，则节点 A 就重传前面所发送的这一数据帧。
一般可将重传时间选为略大于“从发完数据帧到收到确认帧所需的平均时间”。

## Slide 44: 解决重复帧的问题
使每一个数据帧带上不同的发送序号。每发送一个新的数据帧就把它的发送序号加 1。
若节点 B 收到发送序号相同的数据帧，就表明出现了重复帧。这时应丢弃重复帧，因为已经收到过同样的数据帧并且也交给了主机 B。
但此时节点 B 还必须向 A 发送确认帧 ACK，因为 B 已经知道 A 还没有收到上一次发过去的确认帧 ACK。
A
B
DATA0
送
主
机
ACK
DATA0
丢
弃
ACK
重复帧接收
重
传
tout
丢
失
！

## Slide 45: 帧的编号问题
任何一个编号系统的序号所占用的比特数一定是有限的。因此，经过一段时间后，发送序号就会重复。
序号占用的比特数越少，数据传输的额外开销就越小。
对于停止等待协议，由于每发送一个数据帧就停止等待，因此用一个比特来编号就够了。
  一个比特可表示 0 和 1 两种不同的序号。

## Slide 46: 停止等待协议的算法
这里不使用否认帧（实用的数据链路层协议大都是这样的），而且确认帧带有序号 n。
按照习惯的表示法，ACKn 表示“第 n – 1 号帧已经收到，现在期望接收第 n 号帧”。
  ACK1 表示“0号帧”已收到，现在期望接收的下一帧是“ 1号帧”；
  ACK0 表示“1号帧”已收到，现在期望接收的下一帧是 “0 号帧”。

## Slide 47
在发送结点
(1) 从主机取一个数据帧，送交发送缓存。
(2) V(S)←0。
(3) N(S)←V(S)。
(4) 将发送缓存中的数据帧发送出去。
(5) 设置超时计时器。
(6) 等待。
(7) 当收到确认帧 ACKn，
若 n = 1 – V(S)，则：
从主机取一个新的数据帧，放入发 送缓存；V(S)←[1  V(S)]，转到 (3)。
否则，丢弃这个确认帧，转到(6)。
(8) 若超时计时器时间到，则转到(4)。
在接收结点
(1) V(R)←0。
(2) 等待。
(3) 收到一个校验正确的数据帧：
若N(S) = V(R)，则执行(4)；
否则丢弃此数据帧，然后转到(6)。
(4) 将收到的数据帧中的数据部分送交上层软件
(5) V(R)←[1  V(R)]。
(6) n←V(R)；
发送确认帧 ACKn，转到(2)。
停止等待协议的算法

## Slide 48: 停止等待协议的要点
只有收到序号正确的确认帧 ACKn 后，才更新发送状态变量 V(S)一次，并发送新的数据帧。
接收端接收到正确的数据帧时，就要将发送序号 N(S) 与本地的接收状态变量 V(R) 相比较。
  若二者相等就表明是新的数据帧，就收下，并发送确认。
  否则为重复帧，就必须丢弃。但这时仍须向发送端发送确认帧 ACKn，而接收状态变量 V(R) 和确认序号 n 都不变。

## Slide 49: 停止等待协议的要点
发送端在发送完数据帧时，必须在其发送缓存中暂时保留这个数据帧的副本。这样才能在出差错时进行重传。只有确认对方已经收到这个数据帧时，才可以清除这个副本。
发送端对出错的数据帧进行重传是自动进行的，因而这种差错控制体制常简称为 ARQ (Automatic Repeat reQuest)，直译是自动重传请求，但意思是自动请求重传。

## Slide 50: 停止等待协议 ARQ 的定量分析
A
B
DATA
DATA
ACK
传播时延 tp
处理时间 tpr
确认帧发送时间 ta
传播时延 tp
处理时间 tpr
tT
时间
两个成功发送的
数据帧之间的
最小时间间隔
数据帧的
发送时间
tf
设置的
重传时间
tout
时 间 关 系

## Slide 51: 停止等待协议 ARQ 的定量分析
设 tf 是一个数据帧的发送时间，且数据帧的长度是固定不变的。显然，数据帧的发送时间 tf 是数据帧的长度 lf (bit)与数据的发送速率 C (bit/s)之比，即：
tf = lf /C = lf /C (s)；
发送时间 tf 也就是数据帧的发送时延。
数据帧沿链路传到节点B还要经历一个传播时延 tp。
节点 B 收到数据帧要花费时间进行处理，此时间称为处理时间 tpr，发送确认帧 ACK 的发送时间为 ta。

## Slide 52: 停止等待协议 ARQ 的定量分析
重传时间的作用是：数据帧发送完毕后若经过了这样长的时间还没有收到确认帧，就重传这个数据帧。
为方便起见，设重传时间为：
tout = tp + tpr+ ta + tp + tpr
设上式右端的处理时间 tpr 和确认帧的发送时间 ta 都远小于传播时延 tp，因此可将重传时间取为两倍的传播时延，即：
tout = 2tp

## Slide 53: 停止等待协议 ARQ 的定量分析
两个发送成功的数据帧之间的最小时间间隔是：
tT = tf + tout = tf + 2tp
设数据帧出现差错(包括帧丢失)的概率为 p，但假设确认帧不会出现差错。
设正确传送一个数据帧所需的平均时间 tav
tav = tT ( 1 + 一个帧的平均重传次数)

## Slide 54: 停止等待协议 ARQ 的定量分析
一帧的平均重传次数：（ P[X] 是出现事件 X 的概率）
= {1* P[重传次数为 1] + 2 *P[重传次数为 2] + 3 *P[重传次数为 3] +… }
= {1 * P[第 1 次发送出错] *P[第 2 次发送成功] + 2 *P[第 1, 2 次发送出错] *P[第 3 次发送成功] + 3 *P[第 1, 2, 3 次发送出错] *P[第 4 次发送成功] +…} = p(1 – p) + 2p2(1 – p) + 3p3(1 – p) + …
得出正确传送一个数据帧所需的平均时间：
当传输差错率增大时，tav 也随之增大。当无差错时， p = 0, tav = tT 。

## Slide 55: 停止等待协议 ARQ 的优缺点
优点：比较简单 。
缺点：通信信道的利用率不高，也就是说，信道还远远没有被数据比特填满。

## Slide 56: 2.连续ARQ协议
在发送完一个数据帧后，不是停下来等待确认帧，而是可以连续再发送若干个数据帧。
如果这时收到了接收端发来的确认帧，那么还可以接着发送数据帧。
由于减少了等待时间，整个通信的吞吐量就提高了。
由于出现帧丢失或确认丢失后，导致连续n帧重传，所以又被称为退后n帧协议。

## Slide 57: 流水线传输
发送方可连续发送多个数据帧，不必每发完一个数据帧就停顿下来等待对方的确认。
由于信道上一直有数据不间断地传送，这种传输方式可获得很高的信道利用率。
B
数据
t
t
A
ACK

## Slide 58
DATA0
DATA1
DATA2
DATA3
DATA4
DATA5
DATA６
DATA７
ACK1
ACK2
ACK1 确认 DATA0
ACK2 确认 DATA1
ACK3 确认 DATA2
ACK4 确认 DATA3
ACK5 确认 DATA4
ACK6 确认 DATA5
ACK７
ACK7 确认 DATA6
ACK8 确认 DATA7
ACK８
DATA９
DATA８
超
时
重
传
时
间
A
B
tout
送交主机
…
ACK４
ACK５
ACK６
ACK３
正 常 通 信

## Slide 59
DATA0
DATA1
DATA2
DATA3
DATA4
DATA5
重传 DATA2
重传 DATA3
ACK1
ACK2
ACK1 确认 DATA0
ACK2 确认 DATA1
DATA2 出错，丢弃
DATA3 不按序，丢弃，重传 ACK2
DATA4 不按序，丢弃，重传 ACK2
DATA5 不按序，丢弃，重传 ACK2
ACK3
ACK3 确认 DATA2
ACK4 确认 DATA3
ACK4
重传 DATA5
重传 DATA4
超
时
重
传
时
间
A
B
tout
送交主机
送交主机
…
??
ACK2
ACK2
ACK2
异 常 通 信

## Slide 60: 异常通讯的解释
(1) 接收端只按序接收数据帧。虽然在有差错的 2号帧之后接着又收到了正确的 3 个数据帧，但接收端都必须将这些帧丢弃，因为在这些帧前面有一个 2 号帧还没有收到。虽然丢弃了这些不按序的无差错帧，但应重复发送已发送过的最后一个确认帧（防止确认帧丢失）。
(2) ACK1 表示确认 0 号帧 DATA0，并期望下次收到 1 号帧；ACK2 表示确认 1 号帧 DATA1，并期望下次收到 2 号帧。依此类推。
(3) 节点 A 在每发送完一个数据帧时都要设置该帧的超时计时器。如果在所设置的超时时间内收到确认帧，就立即将超时计时器清零。但若在所设置的超时时间到了而未收到确认帧，就要重传相应的数据帧（仍需重新设置超时计时器）。
(4) 在等不到 2 号帧的确认而重传 2 号数据帧时，虽然节点 A 已经发完了 5 号帧，但仍必须向回走，将 2号帧及其以后的各帧全部进行重传。
连续 ARQ 又称为Go-back-N ARQ；
意思是当出现差错必须重传时，要回走 N 个帧，然后再开始重传。

## Slide 61: 连续 ARQ 中的信道利用率
由于每个数据帧都必须包括一定的控制信息(如帧的序号、地址、同步信息以及其他的一些控制信息)，所以即使连续不停地发送数据帧，信道利用率(即扣除全部的控制信息后的数据率与信道容量之比)也不可能达到 100 %。
当出现差错时(这是不可避免的)，数据帧的不断重传将进一步使信道利用率降低。
若数据帧的帧长取得很短，那么控制信息在每一帧中所占的比例就增大，因而额外开销增大，这就导致信道利用率的下降。
若帧长取得太长，则数据帧在传输过程中出错的概率就增大，于是重传次数将增大，这也会使信道利用率下降。
由此可见，存在一个最佳帧长，在此帧长下信道的利用率最高。

## Slide 62: 3. 滑动窗口协议
发送端和接收端分别设定发送窗口和接收窗口 。
发送窗口用来对发送端进行流量控制。
发送窗口的大小 WT 代表在还没有收到对方确认信息的情况下发送端最多可以发送多少个数据帧。

## Slide 63
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
发送窗口
WT
不允许发送这些帧
允许发送 5 个帧
(a)
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
不允许发送这些帧
还允许发送 4 个帧
WT
已发送
(b)
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
不允许发送这些帧
WT
已发送
(c)
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
不允许发送这些帧
还允许发送
3 个帧
WT
已发送
已发送
并已收到确认
(d)
发送序号用3位编码

## Slide 64: 接收端设置接收窗口
在接收端只有当收到的数据帧的发送序号落入接收窗口内才允许将该数据帧收下。
若接收到的数据帧落在接收窗口之外，则一律将其丢弃。
累积应答：可连续收到几个正确的数据帧后,才对最后一个数据帧发确认信息,表示该数据帧和这以前所有的数据帧均已正确无误地收到。
捎带应答(piggybacking)

## Slide 65
不允许接收这些帧
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
WR
准备接收 0 号帧
(a)
不允许接收这些帧
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
准备接收
1 号帧
已收到
(b)
不允许接收这些帧
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
准备接收 4 号帧
已收到
(c)
WR
WR

## Slide 66: 滑动窗口的重要特性
只有在接收窗口向前滑动时（与此同时也发送了确认），发送窗口才有可能向前滑动。
收发两端的窗口按照以上规律不断地向前滑动，因此这种协议又称为滑动窗口协议。
当发送窗口和接收窗口的大小都等于 1时，就是停止等待协议。

## Slide 67: 捎带技术
在全双工通信中，数据是双向通信。从A机器到B机器的数据帧和从A到B的确认帧混在一起，接收方通过查看到达的帧头部的kind字段，区别是数据帧还是确认帧。
捎带技术：将确认帧附加到发送的数据帧上。
捎带技术优点：开销少，减少“帧到达”中断次数，占接收方的缓冲区少。
捎带技术缺点：捎带技术比单独确认复杂（链路层无法预知下一个分组何时到来），等待时间不能超过发送方的时间间隔，否则，帧会重发。采用折衷方法，设置一个时间片，如果分组很快到来，就采用捎带技术，否则就单独发确认帧。

## Slide 68: 连续 ARQ 中的滑动窗口
连续ARQ的发送方窗口大于1，接收方窗口等于1；
当用 n 个比特进行编号时，若接收窗口的大小为 1，则只有在发送窗口的大小 WT ≤ 2n-1时，连续 ARQ 协议才能正确运行；
  这是考虑所有确认帧都丢失,重传帧被当成新的一轮帧的特殊情况。
在连续 ARQ 协议中，接收窗口的大小 WR = 1：
  只有当收到的帧的序号与接收窗口一致时才能接收该帧。否则，就丢弃它。
  每收到一个序号正确的帧，接收窗口就向前（即向右方）滑动一个帧的位置。同时发送对该帧的确认。

## Slide 69: 4.选择重传ARQ协议
选择重传ARQ协议加大接收窗口，先收下发送序号不连续但仍处在接收窗口中的那些数据帧。等到所缺序号的数据帧收到后再一并送交主机。
选择重传 ARQ 协议可避免重复传送那些本来已经正确到达接收端的数据帧。
付出的代价是在接收端要设置具有相当容量的缓存空间。

## Slide 70: 选择重传ARQ 中的滑动窗口
选择重传 ARQ 协议，若用 n 比特进行编号；
发送窗口和接收窗口大小之和要小于等于2n,否则确认都丢失时会导致接收方将重传认为是新数据；
接收窗口要小于等于发送窗口，否则没有意义；
接收窗口的最大值受下式的约束：
WR  2n/2