## Slide 1
第10章 DMA控制器8237A
10.1 8237A 的组成与工作原理
10.2 8237A的编程和应用举例

## Slide 2: 10.1 8237A 的组成与工作原理
8237A是高性能可编程DMA控制器，主要特点:
含4个通道，每通道有64K地址和字节计数能力。
有4种传送方式：单字节传送、数据块传送、请求传送、级联传送。
每个通道的DMA请求可被允许或禁止。
4个通道的DAM请求有不同优先级，优先级可以是固定的，也可以是循环的。
任一通道完成数据传送后，会产生过程结束信号 EOP（End of Process），结束DMA传送；还可从外界输入EOP 信号，中止正执行的DMA传送。

## Slide 3: 10.1 8237A 的组成与工作原理
8237A两种工作状态:
1）开始DMA传送前，8237A是系统总线的从属设备，由CPU对它进行编程，如指定通道、传送方式和类型、内存单元起始地址、地址是递增还是递减以及要传送的总字节数等等，CPU也可读取DMAC的状态。
2）主态方式
当8237A取得总线控制权后，它就完全控制了系统，使I/O设备和存储器之间或者存储器与存储器之间进行直接的数据传送。
8237A芯片的内部结构和外部连接与这两种工作状态密切相关。

## Slide 4
10.1.1 8237A 的内部结构

## Slide 5
10.1.1 8237A 的内部结构
1. 时序与控制逻辑
从态时, 接收系统时钟、复位、片选和读/写等信号，完成相应控制操作；
主态时, 向系统发控制信号。

## Slide 6
10.1.1 8237A 的内部结构
2. 优先级编码电路
对同时提出DMA请求的多个通道进行排队判优，决定哪个通道优先级最高。
可选固定或循环优先级。某个优先级高的设备服务时，禁止其它通道请求。

## Slide 7
10.1.1 8237A 的内部结构
3. 数据和地址缓冲器组
8237A的A7~A4、A3~A0为地址线；
DB7~DB0在从态时传输数据，主态时传送地址。它们都与三态缓冲器相连，便于接管或释放。

## Slide 8
10.1.1 8237A 的内部结构
4.命令控制逻辑
从态时接收CPU送来的寄存器选择信号（A3~A0），选择寄存器；
主态时译码方式字的D1D0，以确定操作类型。A3~A0与 IOR、 IOW配合组成各种操作命令。

## Slide 9
10.1.1 8237A 的内部结构
5.内部寄存器组
每通道有16位基址寄存器、基字计数器、当前地址寄存器、当前字计数器以及6位工作方式寄存器。
片内还有命令寄存器、屏蔽寄存器、请求寄存器、状态寄存器和暂存寄存器。
不可编程的字数暂存器和地址暂存器。

## Slide 10
10.1.2 8237A 的引脚
1. CLK 时钟信号，输入
8237A时钟频率3MHz，8237A-5为5MHz。
2. CS片选信号，输入，低电平有效
从态方式下选中8237A，接受CPU对它的编程等。
3. READY 准备好，输入，高电平有效
慢速I/O设备或存储器参与DMA传送时，可使READY变低，让8237A在DMA周期中插入等待周期TW；当它们准备就绪时READY变高。

## Slide 11
10.1.2 8237A 的引脚
4. A3~A0 低4位地址线，双向
从态为输入，寻址8237A内部寄存器，实现编程；主态时输出要访问内存的低4位地址。
5. A7~A4 4位地址线
始终是输出或浮空, 主态时输出4位地址信息A7~A4。
6. DB7~DB0 8位数据线
与系统数据总线连。从态时，CPU经数据线读取各有关寄存器内容，并对各寄存器编程。
主态时，由它们输出高8位地址A15~A8，并由AD STB信号将它们锁存到外部的高8位地址锁存器中，与A7~A0输出的低8位地址构成16位地址。
存储器-存储器传送方式下，源存储器读出的数据，经它们送暂存寄存器，暂存器中数据再经它们写到目的存储单元中。

## Slide 12
10.1.2 8237A 的引脚
7. AEN 地址允许信号，输出，高电平有效
送出锁存的高8位地址，与芯片输出的低8位地址一起构成16位地址。同时使连到CPU的地址锁存器无效，保证地址线上的信号来自DMAC。
8. ADSTB 地址选通信号，输出，高电平有效
选通外部地址锁存器，将DB7~DB0上的高8位地址送到外部的地址锁存器。

## Slide 13
10.1.2 8237A 的引脚
9. IOR I/O读信号，双向
从态时，控制CPU读取8237A 内部寄存器。
主态时，与MEMW配合，控制数据由外设传到存储器中。
10. IOW I/O写信号，双向，低电平有效
从态时，控制CPU对8237A内部寄存器编程。
主态时，与MEMR相配合，控制数据从存储器传送到外设。

## Slide 14
10.1.2 8237A 的引脚
11. MEMR 存储器读，输出，低电平有效
主态时，可与IOW配合，实现存储器外设传送，也可控制内存间数据传送，从源地址单元中读出数据。从态时无效。
12. MEMW 存储器写，输出，低电平有效
主态时，可与IOR配合，实现存储器外设传送，也可控制内存间数据传送，把数据写入目的单元。从态时无效。

## Slide 15
10.1.2 8237A 的引脚
13. DREQ3~DREQ0 通道3~0的DMA请求信号，输入
外设请求DMA服务时，向这些引脚发请求信号，有效极性由编程确定。固定优先级时，DREQ0的优先级最高，编程可改变优先级。
14. HRQ 保持请求信号，输出，高电平有效
向CPU的HOLD端发出的DMA请求信号，可从8237A任一个未被屏蔽的通道发出。

## Slide 16
10.1.2 8237A 的引脚
15. HLDA 保持响应信号，输入，高电平有效
与CPU的HLDA相连，CPU收到HRQ信号后，至少经过1个时钟周期后，使HLDA变高，表示已让出总线控制权，8237A收到HLDA信号后，便开始DMA传送。
16. DACK3~DACK0 通道3~0的DMA响应信号，输出
其有效电平极性由编程确定。相应通道开始DMA传送后，DACKi有效，通知外部电路现已进入DMA周期。

## Slide 17
10.1.2 8237A 的引脚
17. EOP 传输过程结束信号，双向，低电平有效
DMA传送中，任一通道的字计数器减为0，再由0减为FFFFH 而终止计数时，输出低电平信号，表示DMA传输结束。
也可输入低电平信号来终止DMA传送。
若通道设置成自动预置状态，该通道完成一次DMA传送，出现EOP信号后，又能自动恢复有关寄存器的初值，继续执行另一次DMA传送。

## Slide 18
10.1.3 8237A 的内部寄存器
8237A的内部可编程寄存器主要有10种：

## Slide 19
10.1.3 8237A 的内部寄存器
1. 当前地址寄存器
16位，每通道1个，存放DMA传送的存储器地址值。每传送1个数据，地址值自动+1或-1，指向下个单元。
编程时可写入初值，也可被读出，但每次只能读/写8位，所以读/写要两次完成。
自动预置操作方式, 在EOP有效时, 会重装入基地址值。
2. 当前字计数寄存器
16位，每通道1个，编程时置其初值为实际传送字节数少1。每传送1字节，自动1。由0FFFFH时，将产生终止计数信号TC。
自动预置操作方式, 在EOP 有效时，会重装入基字计数寄存器的内容。

## Slide 20
10.1.3 8237A 的内部寄存器
3. 基地址寄存器
16位，每通道1个，存放通道当前地址寄存器初值，与当前地址寄存器地址一样，编程时写入相同值。
其内容不能读出和修改。用在自动预置操作时，使当前地址寄存器恢复到初值。
4. 基字计数寄存器
16位，每通道1个，存放通道当前字计数器初值，该值也是编程时与当前字计数器一起写入的。
其内容不能读出和修改，用于自动预置操作时，使当前字计数器恢复到初值。

## Slide 21
10.1.3 8237A 的内部寄存器
5. 命令寄存器
8位, 控制8237A的操作
由CPU编程来设置8327A操作方式
复位时清除

## Slide 22
10.1.3 8237A 的内部寄存器
5. 命令寄存器
D0位 能否进行存储器存储器传送，D0=1允许。并规定先用通道0从源单元读入1字节放入暂存器，然后由通道1把该字节写到目的单元，接着两通道的地址分别+1或1，通道1的字计数器1，它减为0时产生终止计数信号TC, 并输出 信号EOP, 终止DMA服务。
D1位 存储器存储器传送时，通道0地址能否保持不变。D1=1，通道0在传送中保持同一地址，从而可把该单元中的数写入一组存储单元。D1=0禁止。当D0=0时这种方法无效。
D2位 允许或禁止8237A工作，D2=0允许，D2=1则禁止。

## Slide 23
10.1.3 8237A 的内部寄存器
5. 命令寄存器
D3位 设定工作时序。D3=0是正常时序；D3=1是压缩时序。当D0=1时该位无效。
D4位 优先权控制。D4=0为固定优先权，通道0优先级最高；D4=1为循环优先权，刚服务过的通道i优先权最低，而通道i+1优先权最高。随着DMA操作不断进行优先权不断循环，防止某通道长时间占用总线。
D5位 与D3一起控制时序。D5=0不选择扩展写；D5=1选择扩展写。D3=1时该位无效。
D6位 决定DREQ的有效电平，0高电平有效，1则低电平有效。
D7位 决定DACK的有效电平，1高电平有效，0则低电平有效。

## Slide 24
10.1.3 8237A 的内部寄存器
6. 工作方式寄存器
6位，每通道1个，选择DMA的传送方式和类型等

## Slide 25
10.1.3 8237A 的内部寄存器
6.工作方式寄存器
D1D0位 选择通道，并进一步由D2D7指定选定通道的工作方式。这样4个通道可合用1个方式寄存器。
D3D2位 决定所选通道的DMA操作类型。从3种DMA传送类型中选定一种：
10：读传送，存储器I/O设备, 发MEMR、IOW
01：写传送，存储器I/O设备, 发MEMW、IOR
00：校验传送，伪传送，8237A会产生地址信息和EOP信号，不会发出读写控制信号，用于测试。
D4位 所选通道是否进行自动预置操作。如果D4=1，则选择自动预置。
D5位 方向控制位。D5=0数据传送由低址向高址方向进行，每传送1字节，地址+1。D5=1时，由高地址向低地址方向传送门，且地址减1。

## Slide 26
10.1.3 8237A 的内部寄存器
6.工作方式寄存器
D7D6位 定义所选通道操作方式。有4种传送方式：
1） 单字节传送方式
每次DMA操作只传送1字节。之后字计数器1，地址寄存器+1或1，HRQ无效，释放系统总线。当字计数器由0减为FFFFH时，产生终止信号TC。
此后即使DREQ继续有效，8237A的HRQ输出仍进入无效状态并让出总线，由CPU控制至少一个总线周期。
2） 数据块传输方式
进入DMA服务后，可连续传输一批数据，直到字计数器由0减为FFFFH产生TC信号，或从外部送来EOP信号时，才释放总线，结束DMA传输。

## Slide 27
10.1.3 8237A 的内部寄存器
6.工作方式寄存器
3）请求传送方式
连续传送数据，直到字计数器由0减为FFFFH产生TC, 或外界送来EOP信号。但每传送1字节后，都要测试DREQ端，一旦发现此信号无效，马上停止。
地址和字计数器的中间值会被保存在通道的现行地址和字计数器中，外设准备好新数据时，可使DREQ再变为有效，又从断点处继续进行传输。

## Slide 28
10.1.3 8237A 的内部寄存器
6.工作方式寄存器
4）级联传送方式
连接多个8237A以扩充DMA通道
主片DREQ—从片HRQ，主片DACK—从片HLDA，主片HRQ和HLDA与CPU的HOLD和HLDA相连。1块主片可连4块从片。主片置为级联传送，从片设成其它三种方式。

## Slide 29
10.1.3 8237A 的内部寄存器
7.请求寄存器
4位，1位/通道
相应请求位置1时，对应通道可产生DMA请求。相应位可由DREQ 信号置1，也可写入通道请求字来置1或清0。
D1D0位选通道号，D2位为请求位。请求位不能屏蔽，其优先权受优先权逻辑控制，TC或外部的EOP信号能将相应的请求位清0，RESET信号则使整个请求寄存器清0。

## Slide 30
10.1.3 8237A 的内部寄存器
8.屏蔽寄存器
4位，1位/通道。禁止/允许对应通道的DREQ请求进入请求寄存器。有两种屏蔽字，端口地址不同。
1）通道屏蔽字
可对该寄存器写入通道屏蔽字来对单个屏蔽位置1/复位。

## Slide 31
10.1.3 8237A 的内部寄存器
8.屏蔽寄存器
2）主屏蔽字
允许用主屏蔽命令设置通道的屏蔽触发器。D3~D0位对应通道3~0的屏蔽位，1屏蔽，0清除屏蔽。可写入主屏蔽字，一次完成4个通道的屏蔽位设置。
可用软件同时清除4个通道的屏蔽位。

## Slide 32
10.1.3 8237A 的内部寄存器
9.状态寄存器
8位状态寄存器存放状态信息，供CPU读出。如D3D0中置1的通道，已达计数终点TC或外部送来了EOP信号。D7-D4中置1的通道，DMA请求还未处理。复位或被读出后，相应状态位被清除。
10.暂存寄存器
在存储器存储器传送时，保存所传送的数据。其中始终保存着最后1个传送的字节，RESET信号会将其清除。编程状态下，可由CPU读出这个字节。

## Slide 33
10.1.3 8237A 的内部寄存器
11.软件命令
编程状态下，8237A可执行3个附加的特殊软件命令，只要对特定端口进行一次写操作，命令就会生效。
1）清除先/后触发器
8237A仅8根数据线，而地址寄存器和字计数器均为16位，CPU要分两次读写。先/后触发器控制高低字节读写次序。清0读写低8位，随后自动置1，读写高8位。接着又清0，… 。对该触发器所在的寄存器执行一次写操作便清0，复位和EOP信号有效也将它清为0。
2）主清命令
主清命令也称为复位命令，功能与RESET信号同，它可使命令寄存器、状态寄存器、请求寄存器、暂存寄存器和内部先/后触发器均清0，而把屏蔽寄存器置1。复位后，8237A进入空闲状态。
3）清除屏蔽寄存器
该命令能清除4个通道的全部屏蔽位，允许各通道接受DMA请求。

## Slide 34
10.1.3 8237A 的内部寄存器
寄存器的端口地址
对8237A内部寄存器读写时，CS端必须为低电平，该信号由高位地址经I/O译码后产生。
A3~A0线选择不同寄存器，共占16个I/O端口地址。常将它们与地址总线低4位A3~A0相连，选择各寄存器。
PC/XT机中，地址A9~A4=000000时，经I/O译码电路选中8237A。地址A3~A0与8237A的A3~A0脚连接实现片内寻址。
因此基地址=00H，记为DMA=00H。
由此可得其他寄存器的地址，如
DMA+00H为通道0基地址与当前地址寄存器地址
DMA+08H为状态寄存器地址

## Slide 35
10.1.3 8237A 的内部寄存器
在PC/XT上,8237A各寄存器与读写端口信号配合后形成的端口地址分配表，其中基地址DMA=000H

## Slide 36
10.2 8237A的编程和应用举例
利用8237A实现外设与内存间的数据传送时，可按以下几步对它进行初始化编程：
（1）输出主清命令，使8237A复位。
（2）写入基地址和现行地址寄存器，确定起始地址。
（3）写入基字和现行字计数器，确定要传送的字节数。
（4）写入方式寄存器，指定工作方式。
（5）写入屏蔽寄器。
（6）写入命令寄存器。
此后8237A待命。若外设经DRQ1~DRQ3将DMA请求信号送到某个通道的DREQ脚上，便启动该通道的传送。
（7）写入请求寄存器(只在数据块传送方式用到，PC/XT不支持)

## Slide 37
【例】某系统中用8237A设计了DMA传输电路，其基地址为00H。要求用通道0从外设（如磁盘）输入1个1K字节数据块，传送到内存中6000H开始区域中，每传送1字节，地址+1，采用数据块连续传送方式，禁止自动预置，外设的DMA请求信号DREQ 和响应信号DACK均为高电平有效。则初始化8237A的程序如下：
10.2 8237A的编程和应用举例
DMA EQU 00H ；8237A的基地址为00H
；输出主清命令
OUT DMA+0DH，AL ；发总清命令
；将基地址6000H写入通道0基地址和
；当前地址寄存器，分两次进行
MOV AX，6000H ；基地址和当前地址寄存器
OUT DMA+00H，AL ；先写入低8位地址
MOV AL，AH
OUT DMA+00H，AL ；后写入高8位地址

## Slide 38
【例】某系统中用8237A设计了DMA传输电路，其基地址为00H。要求用通道0从外设（如磁盘）输入1个1K字节数据块，传送到内存中6000H开始区域中，每传送1字节，地址+1，采用数据块连续传送方式，禁止自动预置，外设的DMA请求信号DREQ 和响应信号DACK均为高电平有效。则初始化8237A的程序如下：
10.2 8237A的编程和应用举例
；把要传送的总字节数1K=400H减1后，
；送到基字计数器和当前字计数器
MOV AX，0400H ；总字节数
DEC AX ；总字节数减1
OUT DMA+01H，AL ；先写入字节数的低8位
MOV AL，AH
OUT DMA+01H，AL ；后写入字节数的高8位

## Slide 39
【例】某系统中用8237A设计了DMA传输电路，其基地址为00H。要求用通道0从外设（如磁盘）输入1个1K字节数据块，传送到内存中6000H开始区域中，每传送1字节，地址+1，采用数据块连续传送方式，禁止自动预置，外设的DMA请求信号DREQ 和响应信号DACK均为高电平有效。则初始化8237A的程序如下：
10.2 8237A的编程和应用举例
；写入方式字：数据块传送，地址增量，禁止自动预置，
； 写传送，选择通道0
MOV AL，10000100B ；方式字
OUT DMA+0BH，AL ；写入方式字
；写入屏蔽字：通道0屏蔽位清0
MOV AL，00H ；屏蔽字
OUT DMA+0AH，AL

## Slide 40
【例】某系统中用8237A设计了DMA传输电路，其基地址为00H。要求用通道0从外设（如磁盘）输入1个1K字节数据块，传送到内存中6000H开始区域中，每传送1字节，地址+1，采用数据块连续传送方式，禁止自动预置，外设的DMA请求信号DREQ 和响应信号DACK均为高电平有效。则初始化8237A的程序如下：
10.2 8237A的编程和应用举例
；写入命令字：DACK和DREQ为高电平，固定优先级，
； 非存储器间传送
MOV AL，10000000B ；命令字
OUT DMA+08H，AL ；写入命令字
；写入请求字：通道0产生请求
MOV AL，04H ；请求字
OUT DMA+09H，AL ；写入请求字，用软件方法启动

## Slide 41
【例】 PC/XT机的DMA控制
PC/XT中用1片8237A-5构成DMA控制电路，提供4个通道的8位DMA传输。使用固定优先级，通道0优先级最高，通道3最低。各通道功能：
通道0 用于动态RAM的刷新
通道1 为用户保留
通道2 用于软盘DMA传送
通道3 用作硬盘DMA传送
PC/XT的BIOS初始化系统时，禁止了8237A的存储器存储器传送方式，只能实现外设内存间的高速数据交换。
10.2 8237A的编程和应用举例

## Slide 42
10.2 8237A的编程和应用举例
由8237A-5 DMA控制器、地址驱动器、地址锁存器和页面寄存器等器件组成

## Slide 43
在DMA服务期间，直接从8237A-5的A7~A4和A3~A0输出低8位地址，在整个DMA传输周期中这些地址信号都是稳定的，它们被送到地址驱动器U12（74LS244）的输入端。
仅在S1、S2状态，从数据线DB7~DB0输出高8位地址A15~A8，要用锁存器由ADSTB选通信号将其锁存。
PC存储器有20根地址线，1MB空间，而8237A-5只能提供16位地址(64KB)。为此，PC/XT用1个页面寄存器74LS670(U10)产生高4位地址A19~A16，8237A-5则管理低16位地址A15~A0。这样便可在1M范围内寻址。但在DMA传输过程中，页面寄存器值固定在某个64KB的地址范围。
10.2 8237A的编程和应用举例

## Slide 44
页面寄存器内含4个可读写寄存器，每个对应1个DMA通道，长4位。每个通道，数据总线D3~D0接页面寄存器的4位输入，4位输出接地址总线A19~A16。当控制信号WRITE=0 时，可从数据总线D3~D0将最高4位地址写入该通道页面寄存器。寄存器号由WA、WB 译码产生，WA、WB分别与地址总线的最低两位A1、A0相连。
10.2 8237A的编程和应用举例

## Slide 45
当控制端READ=0时，将某个内部寄存器的地址信息读出，RA、RB编码确定读出的寄存器号。
10.2 8237A的编程和应用举例

## Slide 46
WRITE信号与页寄存器片选信号WRTDMAPG相连，当A9~A5=00100时可选中页寄存器。因此CPU对80H~9FH地址执行输出指令时，WRTDMAPG =0，写入D3~D0上的内容。
在ROM BIOS中，页面寄存器写入地址与通道号的对应关系为：
83H为通道1
81H为通道2
82H为通道3
通道0未用
10.2 8237A的编程和应用举例

## Slide 47
在DMA传输并输出页面地址时，来自总线使用权仲裁电路的DMAAEN=0, 它连到U11的OE, U12的1G、2G, 可输出低16位地址A15~A0；同时，它还与页面寄存器的READ相连，可将74LS670内部寄存器中的页面地址信息送到地址总线A19~A16上。
RA连DACK3，RB连DACK2，它们的电平选择通道。
通道2传送时，RB = DACK2 =0，选中1号寄存器；
通道3传送时，RA = DACK3 =0，选中2号寄存器；
通道1传送时，RA = RB =1，选中3号寄存器。
通道0对应0号寄存器，但0号寄存器未用，因通道0用于动态RMA刷新，不必使用页面寄存器。
10.2 8237A的编程和应用举例

## Slide 48
PC/XT上对8237A进行初始化和测试的程序。
8237A 的基地址为00H。开机后对8237A测试：先对8个寄存器（地址DMA+0～DMA+7）都写入FFFFH，然后读出，看与写入值是否相等？再写入0000H，进行同样测试。如发现读出值不同于写入值，测试便没有通过。
DMA EQU 00H ；DMA基地址
；先送命令字，禁止8237A工作
MOV AL，04 ；命令字：检测前禁止8237A工作
OUT DMA+08H，AL ；输出命令字到8237A
OUT DMA+0DH，AL ；发总清命令
10.2 8237A的编程和应用举例

## Slide 49
；第一遍，将通道0~3的基地址和当前地址寄存器
；均置为FFFFH，第二遍均置为0000H
MOV DX，DMA ；通道0的地址寄存器端口
MOV AL，0FFH ；AL=FFH
C8：
MOV CX，0008H ；循环次数为8
WRITE：
MOV BH，AL ；放进BX以便比较
MOV BL，AL ；第1遍AL=FFH，第2遍00H
OUT DX，AL ；写入低8位
OUT DX，AL ；写入高8位
INC DX ；建立下个寄存器口地址
LOOP WRITE ；写4个通道，8个端口
10.2 8237A的编程和应用举例

## Slide 50
；通道0方式字：单字节, 地址增量, 自动预置, 读传送
MOV AL，58H ；通道0方式字
OUT DMA+0BH，AL ；写入通道0
；设置命令字：DACK低有效, DREQ高有效, 正常时序
；滞后写, 固定优先权, 允许DMA工作, 禁止存储器到
；存储器操作
MOV AL，00H ；8237A命令字
OUT DMA+08H，AL ；输出到8237A
；通道1~3方式字：单字节，地址增量，禁止自动预置，
；校验传输
MOV AL，41H ；通道1方式字
OUT DMA+0BH，AL ；写入通道1
MOV AL，42H ；通道2方式字
OUT DMA+0BH，AL ；写入通道2
10.2 8237A的编程和应用举例

## Slide 51
MOV AL，43H ；通道3方式字
OUT DMA+0BH，AL ；写入通道3
；设置屏蔽字，清04个通道屏蔽位，都去除屏蔽
MOV AL，00H ；屏蔽字
OUT DMA+0FH，AL ；输出到8237A
；对通道0~3的地址值和计数值进行测试，看读出的
; 值是否与写入的值（在BX中）相等
MOV DX，DMA ；指向通道0地址寄存器
MOV CX，0008 ；循环次数
READ：
IN AL，DX ；读低字节
MOV AH，AL ；存入AH
IN AL，DX ；读高字节进AL
CMP AX，BX ；读出值=写入值吗?
JNE STOP ；不等，转STOP
10.2 8237A的编程和应用举例

## Slide 52
INC DX ；相等，指向下个寄存器
LOOP READ ；测下个寄存器
MOV DX，DMA ；测完，指向8237A基地址
INC AL ；AL←AL+1
JZ C8 ；AL=00H写入此值再测一遍
… ；AL=01H，结束测试
… ；继续对8237A初始化
STOP： HLT ；如出错, 则停机
10.2 8237A的编程和应用举例

## Slide 53
读写测试通过后，将对DRAM刷新进行初始化和启动DMA工作：
；写入命令字：禁止M->M，允许8237工作，正常时序，
；固定优先级，滞后写，DREQ高有效，DACK低有效
MOV AL，00H ；
OUT DMA+08H，AL ；输出命令字到8237A
MOV AL，0FFH ；通道0的字节数64KB
OUT DMA+01H，AL ；先写入通道0字节数的低8位
OUT DMA+01H，AL ；后写入通道0字节数的高8位
MOV AL，58H
OUT DMA+0BH，AL ；写通道0方式寄存器
MOV AL，00H
OUT DMA+0AH，AL ；清通道0屏蔽位，允许DREQ0请求
10.2 8237A的编程和应用举例