## Slide 1
第2章 80x86微处理器
2.1 8086微处理器
2.2 8086 CPU的存储器组织及I/O结构
2.3 8086微处理器的外部引脚及工作模式
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
2.5 Intel的其他微处理器

## Slide 2: 2.1 8086微处理器
对Intel 8086微处理器的了解:
典型的16位微处理器;
采用HMOS工艺制造，芯片上集成了29000个晶体管;
用单一的+5V电源，被封装在标准40引脚的双列直插式（DIP）管壳内;
时钟频率5MHz～10MHz，内、外部数据总线均为16条;
地址总线20条，可寻址的存储空间为220=1MB，其中的16条地址总线，可以访问216=64KB的I/O端口

## Slide 3
一、8086 CPU的内部结构
采用流水线处理技术：将指令执行部件（ EU）和总线接口部件（ BIU）分为两个独立的部分，并可并行操作。
流水技术:在执行指令时预取下一条指令的技术,是一种实现多条指令重叠执行的重要技术
0 1 2 3 4 5 6 7 8
取指 译码 计算EA 取数 执行 存结果
取指 译码 计算EA 取数 执行 存结果
取指 译码 计算EA 取数 执行 存结果
第一条指令
第二条指令
第三条指令
可见，3条指令共需8个时间单位，即可全部执行完；如果完全串行执行，则需3X6＝18个时间单位
2.1 8086微处理器

## Slide 4
内部暂存器
IP
ES
SS
DS
CS
输入/输出控制电路
外部总线
执行部分控制电路
1 2 3 4 5 6
∑
ALU
标志寄存器
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
SP
BP
SI
DI
通用
寄存
器
地址加法器
指令队列缓冲器
执行部件 （EU)
总线接口部件 （BIU)
数据总线16位
20位
16位
8位
8086CPU内部结构图
暂存寄存器
AX
BX
CX
DX

## Slide 5
内部暂存器
IP
ES
SS
DS
CS
输入/输出控制电路
外部总线
1 2 3 4 5 6
∑
地址加法器
指令队列缓冲器
总线接口部件 （BIU)
20位
16位
8位
8086CPU内部结构图
数据
BIU:CPU与存储器及I/O的接口，内部由20位地址加法器、指令队列缓冲器、内部寄存器和总线控制逻辑等组成；完成取指令、指令排队、读/写操作数、地址转换与总线控制等工作。
20位地址加法器：将逻辑地址变换成20位物理地址，完成地址加法操作
指令队列缓冲器：具有6字节的“先进先出”的RAM存储器，按顺序存放CPU要执行的指令，并送入EU中去执行
总线控制电路：产生并发出总线控制信号，实现对存储器或I/O端口的读/写控制

## Slide 6
暂存寄存器
执行部分控制电路
ALU
标志寄存器
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
SP
BP
SI
DI
通用
寄存
器
执行部件 （EU)
8位
8086CPU内部结构图
EU：接收从BIU指令队列中取来的指令代码，经过分析、译码后形成各种实时控制信号，向EU内各功能部件发送相应的控制命令，完成每条指令所规定的操作
EU由ALU、标志寄存器、8个通用寄存器、暂存器、队列控制逻辑与时序控制逻辑（EU控制器）等组成；
数据总线16位
AX
BX
CX
DX

## Slide 7
执行部分控制电路
ALU
标志寄存器
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
SP
BP
SI
DI
通用
寄存
器
执行部件 （EU)
8位
8086CPU内部结构图
算术逻辑单元ALU ：16位算术逻辑运算部件，实现对16/8位二进制操作数的算术、逻辑运算
暂存寄存器：16位寄存器，主要功能是暂时保存数据，并向ALU提供参与运算的操作数
标志寄存器：一个16位的寄存器
EU控制器：接收从BIU指令队列中取来的指令代码，经分析、译码后形成各种实时控制信号，向EU内各功能部件发送相应的控制命令，以完成每条指令所规定的操作。
通用寄存器：8个16位的寄存器
暂存寄存器
数据总线16位
AX
BX
CX
DX

## Slide 8
内部暂存器
IP
ES
SS
DS
CS
输入/输出控制电路
外部总线
执行部分控制电路
1 2 3 4 5 6
∑
ALU
标志寄存器
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
SP
BP
SI
DI
通用
寄存
器
地址加法器
指令队列缓冲器
执行部件 （EU)
总线接口部件 （BIU)
数据总线16位
20位
16位
8位
8086CPU内部结构图
暂存寄存器
AX
BX
CX
DX

## Slide 9
二、8086的寄存器结构
寄存器：是CPU内部临时存放数据的部件。
2.1 8086微处理器

## Slide 10
1、数据通用寄存器
包括AX,BX,CX和DX四个16位寄存器。其中任意一个寄存器均可分为两个8位寄存器使用，它们的特殊用途和隐含性质如下表所示
通用寄存器中的 4 个数据寄存器可以分成8个8位寄存器使用：
AX→AH，AL BX →BH，BL
CX→CH，CL DX →DH，DL
程序员可利用数据寄存器的这种
“可分可合”的特性，灵活地处理
字/字节的信息。
用途：存放8位或16位操作数或中间结果， 以提高CPU的
运算速度（减少存取MEM的时间）
其中，AX是CPU使用最多的一个寄存器，功能最强。
AX的作用
算术逻辑运算之前保存一个操作数，之后保存结果 。
CPU与 I/O、MEM交换数据所用到的最多的寄存器。
2.1 8086微处理器

## Slide 11
特殊用法：
AX — 算术运算、I/O传输的主要寄存器（Accumulator）
BX — 计算地址时用作基址Reg. （Base）
CX — 计数器，循环或移位时用。（Counter）
DX— I/O 操作时用于保存I/O端口地址，
或字的乘除法运算时用来存放高16位。（Data）
2.1 8086微处理器

## Slide 12
2、指针和变址寄存器
经常用于存储器寻址时，提供偏移地址。
SP(堆栈指针寄存器):与 SS(堆栈段寄存器)一起确定栈顶的当前位置；
BP(基址指针寄存器): 与SS用来确定堆栈段中的某一存储单元的地址；
SI和DI：主要用于存放存储单元在段内的偏移地址，可实现多种存储器操作数的寻址方式，为以不同的地址形式访问存储单元提供方便。
2.1 8086微处理器

## Slide 13
堆栈：按照“先进后出”的原则存取数据
INTEL系列的CPU用内存作为堆栈，段地址存放在SS中，栈顶地址存放在SP中；8086 CPU堆栈操作以字为单位，把数据推入堆栈称“压入（PUSH）”操作，从堆栈中取数据称“弹出（POP）”操作
为什么要用堆栈？
主程序调用子程序（子程序调用子程序，或处理中断服务程序），CPU必须把主程序调用子程序指令的下一条指令的地址（或中断时的断点）即PC值保留下来，才能保证子程序（或中断服务程序）执行完之后正确返回到主程序继续执行；另外，调用子程序之前的有关REG、标志位也要及时正确的保存下来。
2.1 8086微处理器

## Slide 14
3、指令指针寄存器IP
存放代码段中的偏移地址。在程序运行过程中，始终指向下一条指令的首地址，与CS一起形成取下一条指令的实际地址
4、标志寄存器 Flags
Flags：共16位，一般把每一位分别使用，8086使用其中的9位，用于存放当前程序执行的状况和运算结果的特征。9个标志位分为二组：
状态标志:反映指令执行的结果（受算术运算等指令结果的影响）；
控制标志：通过指令来设置，以控制某些指令的执行方式。
2.1 8086微处理器

## Slide 15
标志寄存器的格式及各位的含义
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 |  |  |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF
状态标志
方向标志
中断标志
单步标志
控制标志
进位标志
奇偶标志
半进位标志
零标志
符号标志
溢出标志
2.1 8086微处理器

## Slide 16
进位标志CF(Carry Flag)：当结果的最高位(D15 或D7)产生一个进位或借位,
则CF=1，否则CF=0。
溢出标志OF(Overflow Flag): 当带符号数的运算结果超出－2n-1～ 2n-1－1
时，溢出，OF=1，否则OF=0。
符号标志SF(Sign Flag): 结果的最高位(D15 或D7)为1，则SF=1，否则 SF=0.
零标志ZF(Zero Flag)： 若运算的结果为0，则ZF=1，否则ZF=0。
奇偶标志PF(Parity Flag): 若运算结果的低8位中‘1’的个数为偶数，则
PF=1，否则，PF=0。
辅助进位标志AF(Auxiliary Flag)：在进行8位或16位数运算时，由低4位向
高4位(D3向D4)有进位或借位，则AF=1，否则AF=0.
状
态
标
志
控
制
标
志
方向标志DF(Direction Flag)： DF=1 ，串操作时地址自动减量；
DF=0，串操作时地址自动增量。
中断允许标志IF(Interrupt Enable Flag)：IF=1，允许CPU接收外部中断
请求，IF=0，屏蔽外部中断请求
单步标志TF(Trap Flag)： TF=1，使处理进入单步方式，以便于调试。
2.1 8086微处理器

## Slide 17
示例1：将数5439H与数456AH相加，并分析相加运算对标志位的影响
CF=0，PF=1，AF=1，ZF=0，OF=1，SF=1
2.1 8086微处理器

## Slide 18
例：执行2345H－3219H，分析对状态标志位的影响。
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
+
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
标志：
运算结果最高位为1 ∴SF=1
运算结果本身≠0 ∴ZF=0
低8位中1的个数为奇数个 ∴PF=0
最高位没有进位（无进位，有借位） ∴CF=1
D3位向D4位无进位（无进位，有借位 ） ∴AF=1
次高位向最高位没有进位 ，最高位向前没有进位 ∴OF=0
2.1 8086微处理器

## Slide 19
控制标志位
控制标志位：控制CPU的操作，需通过专门指令改变。
追踪标志TF ：TF=1，CPU进入单步执行方式。主要用于程序的调试。
方向标志DF：决定在串操作指令执行时指针的调整方向。
中断允许标志IF：决定CPU是否响应CPU外部的可屏蔽中断发出的中断请求。规定IF=1时，CPU响应 ；IF=0时，CPU不响应
DF与IF，CPU提供有专门指令改变值，TF没有提供
2.1 8086微处理器

## Slide 20
专门存放段地址的寄存器，8086共有4个：
CS－代码段段寄存器；
DS－数据段段寄存器；
ES－附加段段寄存器 ；
SS－堆栈段段寄存器。
段寄存器都为16位，用于存放相应逻辑段的段地址
5、段寄存器
2.1 8086微处理器

## Slide 21: 2.2 8086CPU存储器组织及I/O结构
１、存储单元的地址
物理地址：每个存储单元的唯一地址。
（1）物理地址的空间呈线性增长，从0开始编号，顺序每次加1。
（2）在机器里，物理地址用无符号二进制数表示，书写格式为十六进制数。如23450H、0A209FH。
（3） 8086的内存以字节编址（数据在内存中以字节为单位进行存储），每个内存单元地址唯一，存放一个字节。字节是8086中最基本的数据存取单位。
一、存储单元的地址和内容

## Slide 22
存取1个字或双字的方法：
１个字占据两个相邻的内存单元，低字节放在低地址单元，高字节放在高地址单元；字的地址由其低地址来表示。
双字类似字。
对于同一个内存地址，既可以看作是字节单元的地址，也可以看作是字或双字单元的地址，取决于存取的数据类型。
物理地址顺序排列示意图
2.2 8086CPU存储器组织及I/O结构

## Slide 23
2、存储单元的内容 ：存储单元中所存放的信息。
说明：
在指令中，若X表示某单元的地址，则[X]表示X单元的内容，并且可以嵌套。
存储器的特性：取之不尽，新信息存入覆盖原有信息。
2.2 8086CPU存储器组织及I/O结构

## Slide 24
二．存储器的分段与物理地址的形成
1、存储器的分段
分段原因：8086 CPU有20根地址线，16根数据线。CPU内部寄存器都是16位的。存放地址的寄存器是16位的，只可表示16位的地址。为了能寻址1MB地址空间，8086对存储器进行分段管理。
段的分法：把1MB内存空间划分成若干个逻辑段（简称为段） ，每个段的要求为：
段的起始地址必须是16的倍数，即最低4位二进制全为0；
每个段最大为64KB（216）
8086/8088率先打破微处理器只能访问64KB存储空间的限制，可寻址1MB。
2.2 8086CPU存储器组织及I/O结构

## Slide 25
逻辑段之间关系：可以重叠(如B和C段)，可以连续(如C和D段)可以不连 (如A和B段)。段的起始地址的计算和分配通常由操作系统完成
说明：段地址表示段的起始地址(xxxxxH)，
只有形式为xxxx0H的地址才能作
段的起始地址，该起始地址存入16位寄存
器时，将0省略即可。存放在CS、DS、SS、
ES段寄存器中
2.2 8086CPU存储器组织及I/O结构

## Slide 26
存储器分段后，对内存的访问就可以使用逻辑地址和物理地址。
逻辑地址：程序设计时所使用的地址。表示为：
段地址:偏移地址
2、逻辑地址与物理地址
偏移地址（段内偏移或有效地址或偏移量）：所访问的存储单元距段的起始地址之间的字节距离。
“段地值”和“偏移地址”均16位。“段地值”由段寄存器CS、DS、SS、ES提供；“偏移地址”由BX、BP、SP、SI、DI、IP或以这些寄存器的组合形式提供。
2.2 8086CPU存储器组织及I/O结构
注意：SP与IP没有提供给用户编程使用

## Slide 27
逻辑地址：用户程序设计时采用的地址；同一个物理地址可对应多个逻辑地址。对逻辑地址通过转换，能找到所对应的物理地址。
转换方法：
物理地址：数据在存储器中实际存放的地址，CPU访问存储器时实际输出的地址。8086 CPU的存储空间220＝1MB，地址范围00000H到FFFFFH。
物理地址＝段地值×16+偏移地址
2.2 8086CPU存储器组织及I/O结构

## Slide 28
存储器的分段结构和物理地址的形成
段地址
0 0 0 0
3 2 1 0
15 0
偏移地址
地址加法器
物理地址
15
0
19
......
20000H
25F60H
25F61H
25F62H
25F63H
2000H
段地址
逻
辑
地
址
段内偏移地址
5F62H
物理地址的形成
逻辑地址与物理地址
2.2 8086CPU存储器组织及I/O结构

## Slide 29
3、段寄存器的引用
段寄存器为分段管理而设置。4个段寄存器 （CS、DS、ES、SS）可同时访问4个不同含义的段。
段寄存器及其偏移地址的引用关系
CS：IP 取下次要执行的指令。
SS：SP 访问栈顶单元。
SS：BP 可访问整个堆栈。
DS数据段和ES附加段，存取操作数时，二者之一与一个偏移地址合并可得到存储单元的物理地址。该偏移地址可以是具体数值、符号地址和指针寄存器的值等之一，具体由指令的寻址方式决定 。
2.2 8086CPU存储器组织及I/O结构

## Slide 30
段缺省和段替换规则（CPU对段访问时应遵循这个原则） ：
段缺省：段寄存器名不出现在指令中，由CPU对存储器的操作性质隐含指定；
搭配规则：段寄存器和寄存器(指针、变址)有较固定的配用关系；
替换（超越）规则：在指令前可加上“CS”，”DS”，”SS”等前缀，
以指定的段寄存器替代隐含的段寄存器。
存储器分段的一般规律：
可独立分开（最大不重叠16个段）
连续
重叠（部分重叠或完全重叠）
如：数据段和附加段完全重叠，堆栈段和附加段部分重叠。
因此，对一个具体的存储单元，可以属于一个逻辑段，
也可以同时属于几个逻辑段。
2.2 8086CPU存储器组织及I/O结构

## Slide 31
段寄存器及其指针寄存器的引用关系
2.2 8086CPU存储器组织及I/O结构

## Slide 32
三、8086 CPU的I/O结构
8086 CPU用地址总线的低16位A15～A0寻址端口地址，可访问的I/O端口地址有216=64K个，地址范围为0000H～FFFFH，实际上只使用了A9～A0 共10 条地址线作为I/O 端口的寻址线，故最多可寻址1024个端口地址，地址范围为0000H～03FFH。
2.2 8086CPU存储器组织及I/O结构

## Slide 33
一、总线周期的定义
时钟周期:主时钟的两个脉冲前沿的时间间隔，又称为T状态（即一个T状态就是一个时钟周期 ）。是CPU执行操作的最小时间单位，如8086的时钟频率为5MHz，则一个T状态为200NS。
总线周期：又称为机器周期或M周期，是CPU从存储器或I/O端口读写一个字节或字所需要的时间。总线周期通常包含4个T状态：T1，T2，T3，T4。
指令周期：一条指令（的取出和）执行所需的时间。一条指令执行需1～5个指令周期。
结论：
  （1）8086中不同指令的指令周期是不等长的。
  （2）各条指令的指令周期虽各不相同，但它们仍然由一些基本的总线周期组成：存储器读或写总线周期；输入/输出端口的读或写总线周期；中断响应周期
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 34
∬
∬
M2
M5
CLK
T4
T3
T1
T2
M1
机器周期
指令周期
（包括1~5个机器周期）
指令周期、机器周期与时钟周期的关系图
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 35
  根据所连的存储器和外设的规模， 8086可以有两种不同的工作模式。
  最小模式：系统中只有一个8086微处理器，所有的总线控制信号都直接由8086 CPU产生；
  最大模式：系统中总是包含两个或多个微处理器，其中主处理器是8086，其它的处理器称为协处理器
引脚33决定工作模式:
两种模式下引脚24~31有不同的名称和意义
二、8086 CPU的两种工作模式
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 36
三、8086CPU的引脚及其功能
学习引脚前的说明：
引脚功能 指引脚所起的作用，引脚名称大致可以反映，是记忆的基础。引脚的几种情况（引脚功能单一、配合不同的用法有不同的功能、不同的时间段里有不同的功能、通过初始化编程设计功能和属性）。
引脚流向 引脚方向，从芯片本身流向外部（输出），从外部流入芯片（输入），抑或是双向。譬如，CPU的地址线是输出；数据线是双向；控制线（输出/输入)
有效方式 引脚发挥作用时的特征。引脚的两种有效方式：电平有效（高电平和低电平）； 边沿有效（上升沿有效和下降沿有效，主要针对输入）。低电平有效引脚通常在引脚名上加一条小横线
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 37
8086微处理器是一个双列直插式、具有40个引脚的器件，受封装引线数目限制，涉及某些引线用来传送多于一种类型的信号
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 38
1．两种工作模式下具有相同功能的引脚
（1）GND、VCC，地和电源
第1、20脚为地；第40脚为电源，8086用单一的十5V电压
（2）AD0~AD15(双向，三态)：地址/数据复用引脚线。
③ 在DMA方式时，这些引脚成浮空状态。
② 之后，经转换开关→数据总线D15～D0，传送数据，直到总线周期结束。
① 在每个总线周期的T1，作地址总线低16位A15～A0，用于寻址MEM或I/O端口。
可见：复用信号使用时间加以划分。要求在T1状态线出现16位地址时，用地址锁存器加以锁存。
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 39
（3）Al9/S6—Al6/S3 地址/状态复用引脚，输出
T1状态：表示最高4位地址线，需地址锁存器对高4位地址锁存。
T2 ~T4状态提供状态信息。其中：
S6： S6= 0指示8086当前与总线相连，在T2 ~T4状态，S6=0（低）
S5：中断允许标志IF的状态， S5 =1表示允许可屏蔽中断请求； S5 =0禁止一切可屏蔽中断。
S4和S3：组合起来指出当前正在使用的段寄存器，具体规定
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 40
（4）NMI 非屏蔽中断输入引脚
不受IF影响，也不能用软件屏蔽。每当NMI端进入一个正沿触发信号时，CPU就会在结束当前指令后执行对应于中断类型号为2的非屏蔽中断处理程序。
（5）INTR 可屏蔽中断请求信号，输入
CPU在执行每条指令的最后一个时钟周期后对该信号进行采样，IF=1且接收到INTR信号，CPU就会在结束当前指令后，响应中断请求，执行中断处理程序。
（6）RD 读信号，输出
与M/IO联合，决定是对内存或I/O端口的读操作。
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 41
（10）TEST 测试信号输入
与指令WAIT结合起来使用，在CPU执行WAIT指令时，CPU处于空转状态进行等待；当TEST有效时，等待状态结束。
（11）MN/MX 最小/最大组态控制信号输入
固定接十5v，CPU处于最小模式；接地，CPU处于最大模式。
说明：以上是8086工作在最小/最大模式时都用的。
第24—3l脚8个信号，在最小模式和最大模式下有不同的名称和定义。
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 42
2、最小模式下的引脚信号
（1）INTA 中断响应信号，输出
是对外设中断请求的响应信号。中断响应周期由两个连续的总线周期组成，在每个响应周期的T2，T3和TW状态，INTA均有效；在第二个中断响应周期，外设端口往数据总线上发送中断类型号，CPU根据中断向量而转向中断处理程序。
（2）ALE 地址锁存允许信号，输出，高电平有效
T1状态，当AD15～AD0和A19/A6～A16/S3上出现地址信号时，ALE有效，将地址信息锁存到地址锁存器中。
（3）DEN 数据允许信号
在用8286/8287作为数据总线收发器时，DEN为收发器提供一个控制信号，表示CPU当前准备发送或接收一个数据。
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 43
（4）DT/R 数据收/发信号，输出
DT/R用于控制8286/8287的数据传送方向。DT/R为高电平表示数据发送；DT/R为低表示数据接收。DMA方式时，DT/R为高阻态。
（5）M/IO 存储器/输入输出控制信号，输出
决定CPU是对存储器还是输入/输出访问的控制信号。高电平表示与存储器之间；低电平表示与输入/输出端口之间。
（6）WR 写信号，输出
与M/IO信号联合，表示CPU当前正在进行的是存储器还是I/O的写操作。
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 44
（7）HOLD 保持请求信号，输入，高电平有效。
当DMA操作或外部处理器要求通过总线传送数据时，
HOLD信号为高，表示外界请求主CPU让出对总线的控制权。
（8）HLDA 保持响应信号，输出，高电平有效。
①当CPU同意让出总线控制权时，输出HLDA高电平信号，通知外界可以使用总线。同时，现有主CPU所有具“三态”的线，都进入浮空状态；
②当HOLD变为低电平时，主CPU也把HLDA变为低电平，此时它又重新获得总线控制权。
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 45
3、最大模式下的引脚信号
（1） 总线周期状态信号（输出，低电平有效）
总线周期状态信号输出，分别对应最小方式的DEN,DT/R,M/IO
①多CPU模式下，它们的不同组合，表示CPU总线周期的状态。
② 此组信号→ 8288总线控制器，8288利用它们的不同组合，产生访问MEM或I/O的控制信号或中断响应信号。
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 46
（2） 请求/允许控制信号，双向、三态、低电平有效供外部主控设备(如协处理器)用来请求总线控制权。
由外部主控设备向8086输入请求总线控制权的信号(HOLD)，若8086可以让出控制权，则在同一条线上输出允许使用总线的回答信号(HLDA)。 RQ/GT0的优先权 > RQ/GT1的优先权 。
（3） 总线封锁信号，输出
用来封锁外部主控设备的请求。当 信号为低时，外部主控设备不能占用总线。
这个信号配合指令来实现。若某条指令加上前缀 ，则CPU执行这条指令时， 引脚为低，并保持到指令结束。
、
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 47
（4）QS1、QS0指令队列状态信号，输出
QS1和QS0的编码反映了CPU内部当前的指令队列状态，以便外部主控设备对8086进行跟踪。 具体的代码组合对应的含义见下表：
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 48
四、8086微处理器两种模式下的系统结构
CPU的 引脚接＋5V时，8086工作于最小模式。
特点：所有总线控制信号直接由8086产生，系统中的总线控制逻辑电路被减到最少
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 49
CPU的 引脚接地时，8086工作于最大模式。
特点：系统的许多控制信号由总线控制器8288对8086发出的控制信号进行变换和组合，从而得到各种系统控制信号
四、8086微处理器两种模式下的系统结构
2.3 8086 微处理器的外部引脚及工作模式

## Slide 50
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
 CPU在时钟信号的控制下工作
CLK
时钟周期：又称为T状态（T周期），是CPU动作处理的最小时间单位。
时钟周期值的大小由系统时钟（晶振频率）来确定，T=1/f
CPU所有的操作都以时钟信号为基准，CPU 按严格的时间标准发出地址，控制信号，存储器、接口也按严格的时间标准送出或接受数据。
T
一、时钟信号

## Slide 51
  总线周期：CPU通过总线完成与存储器、I/O端口之间的操作，统称为总线操作。执行一个总线操作所需要的时间称为总线周期，一个基本的总线周期通常包含 4 个T状态，
  按时间的先后顺序分别称为T1、T2、T3、T4
总线周期
T1
T2
T3
T4
CLK
Tw
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序

## Slide 52
指令周期：执行一条指令所需要的时间，是取指令、执行指令、取操作数、存放结果所需时间的总和，一般以总线周期为单位。故一个指令周期通常包含多个总线周期
不同指令的指令周期是不同的;
同一类型的指令，由于操作数不同，指令周期也不同
示例： 执行 ADD [ BX ], AX 指令，包含:
    1) 取指令 存储器读周期
    2) 取 ( DS:BX )内存单元操作数 存储器读周期
    3) 存放结果到 ( DS:BX )内存单元 存储器写周期
    共包含3个周期
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序

## Slide 53
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
二、总线操作与时序
1、基本概念
时序：芯片上的引脚信号在时钟信号的统一控制下，按一定的时间顺序发出有效信号，这个时间顺序就是时序。如：存储器读、写操作时序等
时序图：描述某一操作过程中，芯片/总线上有关引脚信号随时间发生变化的关系图
时序图以时钟脉冲信号作为横坐标轴，表示时间顺序；纵轴上是有关操作的引脚信号随时间发生变化的情况,时序图中左边出现的事件发生在右边之前

## Slide 54
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
2、8086 CPU的几个基本总线操作及时序
系统的复位和启动操作

## Slide 55
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
设：( DS )=2000H, (BX)=300AH, (2300AH)=82H
结合指令MOV AL, [ BX ]的执行，描述时序
（1）M/IO变高
CPU将对内存进行操作
（2） A19~A0上出现地址信号
0010 0101 0000 0000 1100
A19 A15 A11 A7 A3 A0
（3）ALE上出现正脉冲信号
（4） DT/R变低，
数据收发器处于接受状态
T1状态
T1

## Slide 56
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
T2状态
T2
（5）A19~A16上出现状态信号
0 IF 1 1
S6 S5 S4 S3 使用DS
（6）AD7~AD0变高阻态
（7）RD变低
发给内存, CPU将进行读操作
（8）DEN 变低
允许数据收发器进行数据传送

## Slide 57
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
T3状态
T3
（9）AD7~AD0上出现数据信号
  1 0 0 0 0 0 1 0
  AD7 AD0
数据由 2300AH 内存单元送出

## Slide 58
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
T4状态
T4
（10） RD变高，
CPU从数据线上读数据,
将数据82H读到AL中
（11） DEN变高，
数据收发器与总线断开，
AD7~AD0 变高阻态

## Slide 59
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
示例2：假设： DS =7000H, DI=200BH, BL=6DH
结合指令 MOV [ DI ], BL 的执行，描述时序
（1）M/IO变高
CPU将对内存进行操作
（2）A19~A0上出现地址信号
0111 0010 0000 0000 1011
A19 A15 A11 A7 A3 A0
（3）ALE上出现正脉冲信号
（4）DT/R变高，数据收发器发送
T1状态
T1

## Slide 60
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
T2状态
（5） WR变低，
发给内存， CPU将进行写操作
（6） A19~A16上出现状态信号
0 IF 1 1
S6 S5 S4 S3 使用DS
（7） DEN 变低，
允许数据收发器进行数据传送
（8） AD7~AD0上出现数据信号
即BL的内容
    0 1 1 0 1 1 0 1
    AD7 AD0
T2

## Slide 61
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
T3状态
T3
（9）继续提供状态信号S6~S3
数据信号D7~D0
（10）维持有关控制信号不变

## Slide 62
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
T4状态
T4
（11） WR变高，
将数据线上的数据6DH
写到 7200BH 内存单元中
（12） DEN变高，
数据收发器与总线断开，
AD7~AD0 变高阻态

## Slide 63
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序

## Slide 64
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
8086最小模式下的总线请求与响应时序
  CPU在每个时钟周期的上升沿检测HOLD信号，收到有效的HOLD信号后，如果允许让出总线，就在当前总线周期完成时，发出HLDA信号，让出总线控制权，将所有具有三态的输出线置于高阻态。

## Slide 65
2.4 8086 微处理器的总线操作与时序
  当外部中断源通过INTR向CPU发出中断请求，在IF=1条件下，CPU在当前指令执行完以后，响应中断；响应时执行两个中断响应周期。在每个周期都输出INTA中断响应信号；第一个响应周期：D15~AD0浮空；第二个响应周期：外设向数据总线送中断向量

## Slide 66: 2.5 Intel的其他微处理器
一、Intel 80486 微处理器
80486是Intel的第二款32位微处理器，是为了支持多处理机系统而设计的
1、80486 CPU的主要特点
（1） 80486 CPU具有保护、存储器管理、任务转换、分页功能、片内高速缓存器和浮点数运算部件 ；
（2）能运行Windows、DOS、OS/2和UNIX V/386等操作系统
（3）具有完整的RISC内核，使得常用指令的执行时间都只需要一个时钟周期
（4）采用8KB统一的代码Cache和数据Cache
（5）内部的自测试功能包括执行代码和访问数据时的断点陷阱

## Slide 67: 2.5 Intel的其他微处理器
2、80486 CPU内部结构

## Slide 68: 2.5 Intel的其他微处理器
2、80486 CPU内部结构
1.总线接口部件
BIU与外部总线连接，用于管理访问存储器或I/O端口地址、数据和控制总线。
BIU对内主要与指令预取部件和Cache部件交换信息。

## Slide 69: 2.5 Intel的其他微处理器
2、80486 CPU内部结构
2.指令预取部件
在总线空闲周期，形成存储器地址，向BIU发出预取指令请求。

## Slide 70: 2.5 Intel的其他微处理器
2、80486 CPU内部结构
3.指令译码部件
读取指令并译码，将其转换成控制信号。

## Slide 71: 2.5 Intel的其他微处理器
2、80486 CPU内部结构
4.控制和保护测试单元部件
对整数执行部件、浮点运算部分、分段管理部件进行控制。

## Slide 72: 2.5 Intel的其他微处理器
2、80486 CPU内部结构
5.浮点运算部件

## Slide 73: 2.5 Intel的其他微处理器
2、80486 CPU内部结构
6.整数执行部件

## Slide 74: 2.5 Intel的其他微处理器
2、80486 CPU内部结构
7.分段部件和分页部件
实现存储器保护和虚拟存储器管理。

## Slide 75: 2.5 Intel的其他微处理器
2、80486 CPU内部结构
8.高速缓存Cache管理部件
在绝大多数情况下，CPU能在片内Cache中存取数据和指令

## Slide 76: 2.5 Intel的其他微处理器
3、80486 CPU的寄存器结构
1）基本寄存器

## Slide 77: 2.5 Intel的其他微处理器
I/O特权级标志：用于确定需要执行的I/O敏感指令的特权级
嵌套任务标志：在保护模式下，指示当前执行的任务是否嵌套于另一个任务。NT=1表示任务被嵌套
恢复标志：与调试寄存器一起使用，用于保证不重复处理断点。当RF=1时，即使遇到断点和或故障也不产生异常中断
虚拟8086模式标志：VM=1启用
队列检查标志：字、双字边界对齐检查

## Slide 78: 2.5 Intel的其他微处理器
6个16位段寄存器存放段地址（实地址模式）或选择符（保护模式）
在保护模式下每个段寄存器都有一个相对应的段描述符

## Slide 79: 2.5 Intel的其他微处理器
2)系统寄存器-系统地址寄存器
全局描述符表寄存器GDTR：全局描述符表GDT中包含了操作系统使用的、各任务公用的描述符。GDTR中含有GDT的32位线性基址和16位限长。
中断描述符表寄存器IDTR：所有中断描述符集中放在中断描述符表IDT中。IDTR中含有IDT的基址和限长。
局部描述符表寄存器LDTR：局部描述符表LDT包含了某一任务专用的描述符。LDTR中存放当前任务的LDT选择符，对应的LDT描述符防止LDT描述符寄存器中
任务寄存器TR：每一个任务都有一个任务状态段TSS。当前任务的TSS选择符存放在TR中，TSS描述符存放在TSS描述符寄存器中

## Slide 80
2.5 Intel的其他微处理器
段选择符
GDTR
段描述符
TSS描述符
LDT描述符
第0向为空
GDT表
0
LDT选择符
1#描述符
0#描述符
LDT表
TI=0
Index=X
TI=1
Index=X
TR选择符
TSS

## Slide 81: 2.5 Intel的其他微处理器

## Slide 82
2.5 Intel的其他微处理器
2)系统寄存器-控制寄存器
3)调试寄存器和测试寄存器
4)浮点寄存器

## Slide 83: 2.5 Intel的其他微处理器
4、80486 CPU主要引脚信号
80486 CPU采用PGA封装形式，共有168个引脚信号，其中包括30个地址引脚信号、32个数据引脚信号、35个控制引脚信号、24个VCC引脚信号、28个VSS引脚信号和19个空脚

## Slide 84: 2.5 Intel的其他微处理器
5、80486 CPU的存储器组织及I/O结构
80486 CPU有32条地址总线，可寻址232=4GB的存储器空间，地址范围是00000000H～FFFFFFFFH。32条地址总线中的低16位地址用作对64KB I/O端口的寻址，地址范围是0000H～FFFFH

## Slide 85: 2.5 Intel的其他微处理器
存储器寻址
物理地址 |  |  | 输出信号 |  |  | 
A31…A2 | A1 | A0 | BE3 | BE2 | BE1 | BE0
A31…A2 | 0 | 0 | X | X | X | 0
 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1
 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
FFFFFFFFH
FFFFFFFBH
存储体3
7H
3H
FFFFFFFEH
FFFFFFFAH
存储体2
6H
2H
FFFFFFFDH
FFFFFFF9H
存储体1
5H
1H
FFFFFFFCH
FFFFFFF8H
存储体0
4H
0H
BE3
BE2
BE1
BE0
A31…A2
D31…D24
D23…D16
D15…D8
D7…D0

## Slide 86: 2.5 Intel的其他微处理器
6、80486 CPU的工作模式
（1）实地址模式
实地址模式是最基本的工作方式，与16位微处理器8086的实地址模式保持兼容
（2）保护模式
保护模式是在程序运行过程中，为了防止以下情况的发生而引入的。
① 应用程序破坏系统程序；
② 某一应用程序破坏了其它应用程序；
③ 错误地把数据当作程序运行
（3）虚拟8086模式
虚拟8086模式是一种既有保护功能又能执行16位微处理器软件的工作方式，其工作原理与保护模式相同，但程序指定的逻辑地址与8086 CPU相同，可以看做是保护模式的一种子方式

## Slide 87: 2.5 Intel的其他微处理器
1、超线程技术：利用特殊硬件指令，把多线程处理器内部的两个逻辑内核模拟成两个物理芯片，从而使单个处理器能“享用”线程级的并行计算的处理器技术 。引入超线程技术的目的是为了提高CPU的并行运算性能
2、多核技术即多核微处理器：在一个处理器上集成两个或两个以上处理器核，并通过并行总线将各处理器核连接起来，从而提高计算能力。目前的处理器都是多核处理器，不管通用的、专用的乃至异构微处理器
3、流⽔线与超级流⽔线技术： ⼀种将每条指令分解为多步，让各步操作重叠，从⽽实现⼏条指令并行处理的技术
二、 CPU新技术
4、超标量技术：在CPU中有⼀条以上的流⽔线，并且在每个时钟周期内可以完成多条指令