## Slide 1
第4章 汇编语言程序设计
4.1 汇编语言源程序
4.2 汇编语言伪指令
4.3 汇编语言程序的上机过程
4.4 调试工具DEBUG
4.5 DOS系统功能调用
4.6 汇编语言程序设计

## Slide 2
一、汇编语言基本概念
机器语言：能够直接控制计算机完成指定动作的。
汇编语言：一种用符号书写的、基本操作与机器指令相对
应的、并遵循一定语法规则的计算机语言。
汇编源程序：用汇编语言提供的指令和伪指令编写的程序
汇编：汇编语言源程序要翻译成机器语言程序才可以由计
算机执行。这个翻译的过程称为汇编。
汇编程序：把汇编源程序翻译成目标程序的语言加工程序
链接程序：将所需的库文件或其它目标文件链接到一起形
成可执行文件
4.1 汇编语言源程序
引入汇编语言的原因：克服机器语言的缺点。采用助记符表示机器指令的操作码，用变量代替操作数的存放地址等。

## Slide 3
完整的汇编语言源程序由段（代码段、数据段、附加段或堆栈段）组成；一个汇编语言源程序必须包含一个代码段，并指示程序执行的起始点（开始标号），一个程序只有一个起始点。数据段、堆栈段和附加段视情况而定。
每个段由若干语句行组成。语句行是汇编的编程基础。所有的指令必须位于代码段内，伪指令可根据需要位于任一段内。
段以“SEGMENT”开始，以“ENDS”结束，由用户定义。
4.1 汇编语言源程序
二、汇编语言源程序结构

## Slide 4
DATA SEGMENT
STR DB 0DH,0AH, Hello,World! !$'
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
DB 100 DUP(0)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME DS:DATA,CS:CODE,SS:STACK
BEGIN: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
LEA DX,STR
MOV AH,9
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN
汇编语言实例

## Slide 5
DATA SEGMENT
┆ ; 存放数据的数据段
DATA ENDS
EXTRA SEGMENT
┆ ; 存放数据的附加段
EXTRA ENDS
STACK SEGMENT STACK
DW 100 DUP(?) ; 定义了100个字单元的堆栈段
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK,ES:EXTRA
汇编语言源程序的基本格式
4.1 汇编语言源程序

## Slide 6
START:MOV AX,DATA
MOV DS,AX ; 段地址装入DS
MOV AX,EXTRA
MOV ES,AX ; 段地址装入ES
┆ ; 核心程序段
MOV AH, 4CH ; 系统功能调用
INT 21H ; 返回操作系统
CODE ENDS
END START
4.1 汇编语言源程序

## Slide 7: 三、汇编语言语句类型及格式
指令性语句（指令指令）
指示性语句（伪指令）
宏指令
使CPU产生动作、并在程序执行时才处理的语句，就是第3章学习的处理器指令。
不使CPU产生动作、在程序执行前由汇编程序处理的说明性语句，例如，数据说明、变量定义等等。
1、汇编语言的语句类型
4.1 汇编语言源程序

## Slide 8: 2、汇编语言语句的格式
指令的格式：
[标号：] 操作码 操作数 [；注释]
伪指令的格式：
[名字] 伪指令 操作数 [；注释]
共同点：每一语句行都由4部分组成，各部分之间至少要用一个空格作为间隔。
不同点：
在形式上：带不带冒号，是否可转向它
在本质上：汇编时能否形成对应的机器码
4.1 汇编语言源程序

## Slide 9
对于伪指令各部分的解释：
名字：由用户命名，对应于指令语句中的标号。系统已定义的为保留字；用户定义的为名字。名字的命名规则与所有的标识符相同，汇编不区分大小写。
伪指令助记符：规定伪指令语句的伪操作功能，不可省略，如DB、DW、PROC、SEGMENT等
操作数：伪指令中的操作数个数随不同伪指令而相差悬殊，有的，有的有多个，多个时须用逗号分隔。操作数一般是常量、变量、标号、寄存器和表达式等
注释：对当前伪指令（或一段程序）的说明，以增加程序的可读性
4.1 汇编语言源程序

## Slide 10: 1、常量、变量与标号 （1）常量 在程序执行过程中值不发生变化的量，是一个立即数。 数值常量、字符常量、符号常量
四、数据项及表达式
数值常量
4.1 汇编语言源程序

## Slide 11
字符型常量：用引号引起来的可显示的ASCII码字符（字符串） 。如‘a’、‘12345’ 等
字符型常量
为经常使用的数值常量定义的名字，然后在语句中用名字来表示该常量。需用EQU或“=”定义后使用。
符号常量
4.1 汇编语言源程序

## Slide 12
变量:操作数中第一个数据的偏移地址，在程序中作为存储器操作数使用 ，变量名由用户定义。如前面例子中的BLOCK、BUF等，一般在数据段中定义。
变量具有三种属性：
①段 值—变量定义所在段的段地址。
②偏移量—变量所指的单元地址与段起始地址之间的位移量
③类型—有字节（byte）、字(word)和双字(double word)等。
（2）变量
提示：每一个变量定义后都具有此三种属性，设置变量名是为了方便存取它指示的存储单元。
4.1 汇编语言源程序

## Slide 13
标号：指令的偏移地址。在汇编源程序中，只有在需要转向一条指令时，才为该指令设置标号，以便在转移类指令（含子程序调用指令）中直接引用这个标号。因此，标号可作为转移类指令的操作数，即转移地址。
标号的三种属性：
①段值:所在段的段地址,总是在CS段寄存器中;
②偏移量:与变量相同,所在段的段内偏移地址；
③类型：分NEAR和FAR两种。
NEAR—标号所在的指令与转移指令（调用指令）在同一段内,只需改变IP。可省略
FAR—标号所在指令与转移指令（调用指令）不在同一段内。
（3）标号
4.1 汇编语言源程序

## Slide 14: 例：测试为0或1
若要检测AL中的最低位是否为1，若为1则转移。
test al,01h ；测试AL的最低位D0
jnz next ；标志ZF=0，即D0=1
；则程序转移到there
... ；否则ZF=1，即D0=0，顺序执行
next: ...
4.1 汇编语言源程序
Next即为标号，类型为近转移

## Slide 15: 2、表达式
表达式：由运算对象和运算符组成的合法式子。分数值表达式和地址表达式两种。汇编时按一定的优先规则对表达式进行计算。
数值表达式：数值表达式的运算结果是一个数据，其只有大小，没有属性。如：MOV DX,(6*A-B)/2 中，(6*A-B)/2是一个数值表达式
地址表达式：由运算符将常量、变量、标号或寄存器的内容连接而成的式子，其值表示存储单元的偏移地址。当这个地址中存放的是数据时，称为变量；当这个地址中存放的是指令时，则称为标号 。如“BUF+1”就是一个地址表达式，表示指向BUF字节单元的下一个单元地址
4.1 汇编语言源程序

## Slide 16
地址表达式说明：
变量和标号是最简单的地址表达式。
地址表达式所表示的偏移地址是在汇编时由汇编程序计算的
当两个地址在同一个段内时，它们之间的差值表示两个地址
之间的距离（即字节数）。
两个地址表达式相加、相乘或相除都无意义，也不能跨段，
经常使用的是偏移地址加、减一数字量。
4.1 汇编语言源程序

## Slide 17
3、运算符
4.1 汇编语言源程序

## Slide 18: （1）算术运算符
+、-、*、/、MOD(取余)
MOD表示除法运算后得到的余数。
算术运算符常用于数值表达式或地址表达式中；
参与运算的数和结果必须是整数；
数值表达式中，运算结果是一个数值；
地址表达式中，经常采用“地址 ± 数值常量 ”形式，运算结果为地址。
例如：MOV AL,2*7 ；2*7为数值表达式
4.1 汇编语言源程序

## Slide 19: (2)逻辑运算符
逻辑运算符按“位”进行逻辑运算，得到的是数值结果，其仅适用于数值表达式中。
例如：MOV CL,36H AND 0FH 经汇编后为：MOV CL,06H
注意：逻辑运算符与指令助记符的不同。
逻辑运算符在汇编时进行,运算结果是指令中的一个操作数或操
作数的一部分，且逻辑运算符的操作对象只能是整数常量；
指令助记符在指令执行时进行
例如：AND DH,PORT AND 0FEH
后一个逻辑运算符AND在汇编时进行,若PORT为81H,则汇编后的表达式值为80H。执行前一个指令助记符AND时,将DH与80H相逻辑与,结果在DH中。
4.1 汇编语言源程序

## Slide 20: (3)关系运算符
相等EQ,不等NE,小于LT,大于GT,小于或等于LE,大于或等于GE
关系运算符的两个操作数必须都是数字或者是同一段内的两个存储器地址。结果是一个数值型数据。
关系为真,结果为FFFFH
关系为假,结果为0
例：MOV AX,5 EQ 101B 等效于 MOV AX,0FFFFH
MOV BH,10H GT 16 等效于 MOV BH,00H
提示：不单独使用关系运算符，通常将关系运算符与逻辑运算符组合起来使用。
4.1 汇编语言源程序

## Slide 21: 4、取值运算符
①SEG和OFFSET
MOV AX,SEG TABLE ; TABLE为所定义的变量
MOV SI,OFFSET TABLE
格式：SEG 变量或标号
功能：分离出其后变量或标号的段地址
格式：OFFSET 变量或标号
功能：分离出其后变量或标号的偏移地址
如：
4.1 汇编语言源程序

## Slide 22
② TYPE
格式：TYPE 变量或标号
功能：分离出其后变量或标号的类型属性值。
例如：BUF DW 1,2,3 ；定义了一个字类型变量BUF
ADD SI,TYPE BUF ；汇编后指令变为ADD SI,2
4.1 汇编语言源程序

## Slide 23: (2)合成运算符
功能：用来临时指定或修改存储器操作数的类型属性 ,通常与BYTE、WORD等连起来使用。
示例： MOV [DI],0 ；类型不确定，指令错误
修改为：MOV BYTE PTR[DI],0 或 MOV WORD PTR[DI],0 ；
PTR也可对已经规定了的类型进行更改，示例：
┇
STR DW ？ ；定义为字类型
┇
MOV STR,AX ；正确
MOV AL,STR ；类型不匹配，错误
修改为： MOV AL,BYTE PTR STR ；正确
说明：PTR只是临时改变变量的类型属性，原类型属性不变
①PTR
格式：类型 PTR 存储器操作数
4.1 汇编语言源程序

## Slide 24: ② this
格式：THIS 类型
功能：返回指定类型的内存操作数或标号，相应的地址为地址计数器的当前值。 THIS通常与EQU配合使用
理解：给当前的偏移地址指定类型属性，同时定义了一个名字
示例： buf dw 2055h ；设$=0008H
bvar equ this byte ；通过 this定义bvar为字节类型
wvar dw 10 dup(0) ；wvar仍然指向0008H
解释：设当前偏移地址为0008H，第二条语句通过“THIS”定义该地址类型属性为BYTE，并借助EQU为其定义了名字bvar。
第三条语句使0008H单元具有了另一个名字wvar和类型属性为字。对于0008H单元，两个名字、两种属性都可用。
注意：※ 要借助EQU伪指令。
※ 与下一条伪指令合用。
4.1 汇编语言源程序

## Slide 25: 运算符的优先级
1 () <> [] · LENGTHOF SIZEOF WIDTH MASK
2 PTR OFFSET SEG TPYE THIS :
3 HIGE LOW
4 * / MOD SHL SHR
5 + -
6 EQ NE GT LT GE LE
7 NOT
8 AND
9 OR XOR
10 SHORT
4.1 汇编语言源程序

## Slide 26
符号定义伪指令
LABEL类型定义伪指令
变量定义伪指令
段定义伪指令SEGMENT/ENDS
假定伪指令ASSUME
置汇编地址计数器伪指令ORG
源程序结束伪指令END
4.2 汇编语言伪指令

## Slide 27: 一、符号定义伪指令
1、等值伪指令EQU
格式： 符号名 EQU 表达式
功能：用EQU左边的符号名代表右边的表达式
例： MOVE EQU MOV
CONST EQU 60
STR EQU "!How are you!"
说明：
用EQU已定义的符号不能被重新定义，若需要，需用PURGE先解除。
用EQU给常量或表达式赋予一个符号名，方便在程序中的使用
格式： PURGE 符号1，符号2，...，符号n
4.2 汇编语言伪指令

## Slide 28
2、等号伪指令 =
功能与EQU类似,但允许重新定义
例： ┇
EMP=7.1273941546 ；值为7.1273941546
┇
EMP=８.41546273 ；值为8.41546273
4.2 汇编语言伪指令
符号定义是定义在程序中要使用的常量。
用EQU、= 定义的符号不占用存储器单元。
即，汇编程序不为这样的符号分配存储空间。
特别注意：

## Slide 29: 二、变量定义伪指令
定义变量的伪指令也称为数据定义伪指令。
格式：变量名 伪指令助记符 操作数 ；注释
(1)变量名由用户起名； (2)伪指令助记符有如下几种： DB（字节）、 DW（字）、DD（双字）、DF、DQ、DT (3)操作数可以是常数或表达式； (4)注释用来说明伪指令的功能，它亦可有可无。
解释：
功能：定义变量的类型、名字，并为变量中的操作数项分配存储单元
4.2 汇编语言伪指令

## Slide 30
表达式：
表达式项是给变量或指定存储单元赋予的初值，多个操作数之间须用逗号“,”分隔，具体有以下几种形式：
（1）数值表达式
（2）地址表达式（只适用DW和DD两个伪指令）
（3）字符串表达式
（4）? 表达式
（5）带DUP的表达式
4.2 汇编语言伪指令

## Slide 31
汇编后的内存分配如图所示：
Data segment
A DB 10,5,30H
B DW 100H,100,-4
C DD 2*30,-100
Data ends
1、数值表达式
举例
4.2 汇编语言伪指令

## Slide 32
2、地址表达式形式
汇编后的内存分配如图所示：
DATA SEGMENT
X DW 2,1,$+5,7,8,$+5
Len db $-x
DATA ENDS
解释：地址计数器$
在伪指令中, $表示地址计数器的当前值。
地址计数器：每进入一个新段，地址计数器清零；每分配一个单元，地址计数器自动加1，指向下一个待分配的单元;＄代表当前值
4.2 汇编语言伪指令

## Slide 33
3、字符串表达式形式
DATA SEGMENT
STR1 DB ‘12’
STR2 DB ‘HELLO!’
STR3 DW ‘CD’,‘3’
DATA ENDS
汇编后的内存分配如图所示：
解释： STR3 DW ‘CD’, ‘3’
4.2 汇编语言伪指令
例： str1 DW ‘abcd’
str2 DD ‘abcd’
注意：3个及以上的字符，只能用DB定义。

## Slide 34
操作数是“?”，只用来保留内存空间,但不存入数据，即初始值未定义。
例： A DB 0,1,?,?,?
L DW ?,54,?
汇编后的内存分配如图示：
4、？表达式形式
4.2 汇编语言伪指令

## Slide 35
示例：ABC DB 0,1,?,?,?
亦可写成:
ABC DB 0,1,3 DUP(?)
5、DUP表达式形式
格式：n DUP(表达式1,表达式2,…,表达式n)
功能：利用给出的一个或一组初值来重复地初始化存储单元。
n 为重复次数，括号中的内容为被重复的内容。注意： n与DUP之间需有空格
DUP还可以嵌套，以下DAT变量的内存分配示意图如图所示
DAT DW 2 DUP(10H,2 DUP(1,2))
4.2 汇编语言伪指令

## Slide 36: 三、段定义伪指令
1、段定义伪指令SEGMENT/ENDS
格式：
段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] [’类别’]
┇
段名 ENDS
解释：
SEGMENT和ENDS两个伪指令总是成对出现，二者前面的段名一致,由用户起名。SEGMENT和ENDS语句之间的内容可以是指令和其他伪指令，表示存放在该段内存中的变量、指令或其他伪指令对该段内存的处理。代码段中主要是指令。为了阅读方便，习惯上总是根据段体的性质起段名，譬如通常用DATA作为数据段段名，用CODE作为代码段段名
4.2 汇编语言伪指令

## Slide 37
2.指定段寄存器伪指令ASSUME
格式：ASSUME 段寄存器名:段名[，段寄存器名:段名……]
功能：建立段寄存器与段之间关系。即指出某个段的段地址在哪个段寄存器中。如：
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
说明：ASSUME伪指令只是告知汇编程序有关段寄存器与段的关系,并没有给段寄存器赋予实际初值。
CS、IP的初始值由伪指令“END 起始标号”装入；
堆栈段定义时若用了STACK，系统会自动初始化SS、SP
通常在程序中仅需对DS、ES段寄存器作初始化，通过以下指令：
MOV AX,DATA
MOV DS,AX ；实现将段地址装入数据段
MOV ES,AX ；寄存器和附加段寄存器
4.2 汇编语言伪指令

## Slide 38
3、置汇编地址计数器伪指令ORG
格式：ORG 数值表达式
功能：将数值表达式的值赋给汇编地址计数器。
ORG规定了段内的起始偏移地址，表达式的值即为段内的起始偏移地址，从此地址起连续存放程序或数据。数值表达式的值须为0--65535之间的非负整数。
例，给汇编地址计数器赋值。
DATA SEGMENT
ORG 10 ；置＄值为10
VAR1 DW 100H，200H
ORG ＄+5 ；置＄的值为14+5，即为19
VAR2 DB ‘ABC’
DATA ENDS
4.2 汇编语言伪指令

## Slide 39
四、其它伪指令
1、LABEL类型定义伪指令
格式：名字 LABEL 类型
功能：为要使用的变量或标号定义一种新类型或修改原类型属性 。通常与数据定义伪指令连用，其功能类似语句“变量名或标号 EQU THIS 类型”。
解释：“名字”可以是变量或标号，当为变量时，类型是BYTE、WORD、DWORD等，当为标号时，类型是NEAR或FAR。
举例：data segment
ba label byte
wa dw 100 dup(?)
data ends
定义了地址相同、类型不同的两个变量：字节类型变量ba与字类型变量wa。
Mov wa,AX
Mov ba,AL
4.2 汇编语言伪指令

## Slide 40: 2、源程序结束伪指令END
格式：END [启动地址]
功能：标志整个程序的结束，是源程序的最后一条语句。
4.2 汇编语言伪指令
注意：
源程序中必须有 END 结束语句。
启动地址可是一个标号或过程名, 指示程序的入口。
程序装入内存后，系统跳转到程序的入口处, 开始执行。

## Slide 41
4.4 DOS系统功能调用
DOS准备了许多程序（称为系统功能程序），涉及设备驱动和文件管理等方面的操作。系统功能调用是DOS为系统程序员及用户提供的一组常用子程序，对这些子程序的直接调用可以减少程序员对系统硬件环境的依赖，从而可以大大精简应用程序的编写；另一方面也可以使程序具有较好的通用性

## Slide 42: 一、系统功能调用方法
DOS系统功能调用的方法一般可分为以下几步：
① 设置所要调用功能的入口参数。
② 在AH寄存器中存入所要调用功能的功能号。
③ 执行INT 21H指令，自动转入中断子程序入口。
④ 相应中断子程序运行完毕，按规定获得出口参数。
4.4 DOS系统功能调用
设置入口参数
在AH设置子功能号m
执行中断指令INT n
分析、应用出口参数
①
②
③
④

## Slide 43: 二、常用的DOS系统功能调用
1．带回显的键盘单字符输入（1号功能）
2. 不带回显的键盘单字符输入（8号功能）
3. 单字符输出（2号功能）
4. 单字符输入或显示( 06H功能 )
5. 字符串显示（9号功能）
6. 字符串输入（0AH号功能）
7. 程序正常返回系统（4CH号功能）
4.4 DOS系统功能调用

## Slide 44
1、1号系统功能调用（从键盘读入一个字符）
功能：单字符输入。
将从键盘输入的字符的ASCII码值送AL寄存器，同时回显在屏幕上
入口参数：无
出口参数：AL寄存器存放输入字符的ASCII码值
格式： MOV AH，1
INT 21H
说明：输入一个字符后，不需要输入回车键。
4.4 DOS系统功能调用

## Slide 45
2、2号系统功能调用（显示一个字符）
功能：单字符输出。即将以DL寄存器的内容为ASCII码值的ASCII字符输出到屏幕上。
入口参数：DL＝要显示的字符（或其ASCII码值）
出口参数：无
格式：MOV DL，要显示的字符
  MOV AH，2
INT 21H
说明：掌握回车符和换行符的使用。
例：MOV DL,41H ; 41H=‘A’
MOV AH,2
INT 21H
屏幕上输出字符‘A’
4.4 DOS系统功能调用

## Slide 46
2、2号系统功能调用（显示一个字符）
说明：掌握回车符和换行符的使用。
4.4 DOS系统功能调用
例：使光标回到下一行的行首。
MOV DL , 0DH ;显示回车符
MOV AH , 02H
INT 21H
MOV DL , 0AH ;显示换行符
MOV AH , 02H
INT 21H

## Slide 47
3、单字符输入或显示 ( 06H功能)
06H：入口参数 DL = 0FFH（输入）
或
DL≠0FFH(输出),其中是要显示字符的ASCII码
出口参数 若有输入（ZF＝0），AL＝输入的字符；
否则（ZF＝1），AL＝0。
实现功能 输入单个字符或显示指定的字符。
示例：
MOV DL，0FFH ;输入
MOV AH，6
INT 21H
MOV DL，24H ;将‘$’输出
MOV AH，6
INT 21H
01H与06H的区别：前者等待用户键入，后者不等待用户键入。

## Slide 48
4、9号系统功能调用（显示一个字符串）
功能：字符串输出。即将DS:DX所指的以$字符结尾的一个字符串输出到屏幕上。
入口参数： DS:DX＝要显示的字符串在内存中的首地址
出口参数：无
格式：LEA DX，字符串变量名
MOV AH，9
INT 21H
……
例：str DB‘HELLO world!’,‘$’
……
LEA DX，str
    MOV AH，9
INT 21H
说明：要显示的字符
串必须以“$”作为结
束标志，但‘$’不被显示
4.4 DOS系统功能调用

## Slide 49
5、10号系统功能调用（从键盘读入一个字符串）
功能：从键盘读入一个字符串，将其保存到DS:DX指定的内存缓冲区中。这个缓冲区由3部分组成：
  第一字节定义缓冲区大小；
  第二字节用于系统回填实际输入的字符个数；
  从第三字节开始保存键盘输入字符的ASCII码值。
入口参数：DS：DX＝存放该字符串的输入缓冲区的首地址
出口参数：实际输入字符个数保存在缓冲区第二字节的位置（不包括回车符） ，实际输入字符的ASCII码值（包括回车0DH）顺序保存在缓冲区第三字节开始的位置。
说明：(1)可输入的字符个数最多为缓冲区第一字节内容减1，最少字符个数为0。(2)输入以按“回车键”结束，并将回车字符（0DH）保存在输入字符的最后一个位置上
4.4 DOS系统功能调用

## Slide 50
格式：LEA DX，缓冲区首地址；设DS已指向用户定义的数据段
    MOV AH，10 ;或0AH
    INT 21H
    调用方法示例：
    ……
BUF DB 20 ;定义缓冲区大小，实际可输入字符最多20-1个
    DB ？ ;存放实际输入的字符个数，由系统自动设置
    DB 20 DUP（？） ；存放实际输入的字符串
    ……
    ┆
    LEA DX，BUF
    MOV AH，10
    INT 21H
    该指令序列将从键盘读入字符串(长度<20) ，并存入输入缓冲区buf中
4.4 DOS系统功能调用

## Slide 51
程序执行时等待键盘输入，一旦按“回车键”，输入字符及统计信息保存在缓冲区指定位置。假设输入：“ABCDEF回车”，内存分配如图所示：
4.4 DOS系统功能调用

## Slide 52
6、程序正常返回系统的方法（4CH号系统功能调用）
功能：返回系统
入口参数：AL=终止代码或无
格式： MOV AH，4CH 或 MOV AX，4C00H
INT 21H INT 21H
4.4 DOS系统功能调用

## Slide 53
4.5 汇编语言程序设计
一、顺序程序设计
二、分支程序设计
三、循环程序设计
四、中断功能调用的程序设计
五、子程序设计
汇编语言同高级语言一样，源程序的设计也有4大基本结构形式（顺序结构、分支结构、循环结构和子程序）。在实际的汇编程序设计中，单纯的一种结构程序并不多见，大多数都是多种结构的组合

## Slide 54
4.5 汇编语言程序设计
一、顺序结构程序设计
顺序程序完全按指令书写的前后顺序执行每一条指令，是最基本、最常见的程序结构
编程主要用到数据传送类指令、算术运算类指令、逻辑运算和移位类指令

## Slide 55
示例：算术指令应用例子----两双字的二进制数加法。在内存的 First 和 Second 开始的区域中分别存放着 2F365H 和 5E024 H 两个数，要求求其和，并存入 Third 中。
MOV AX, First ADD AX, Second MOV Third, AX MOV AX, First+2 ADC AX, Second+2 MOV Third+2, AX
4.5 汇编语言程序设计

## Slide 56
DATA SEGMENT
First DW 0F365H，0002H
Second DW 0E024 H，0005 H
Third DW 2 DUP（?）
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA
START：
MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV AX, First ADD AX, Second MOV Third, AX
MOV AX, First+2 ADC AX, Second+2 MOV Third+2, AX
MOV AH，4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
4.5 汇编语言程序设计
示例：算术运算指令例子

## Slide 57
4.5 汇编语言程序设计
二、分支结构程序设计
分支程序根据条件是真或假决定执行与否，判断的条件是各种指令，如CMP、TEST等执行后形成的状态标志与条件转移指令Jcc联合可以实现分支控制
用无条件转移指令JMP也可以实现分支控制。
汇编语言中的分支通常有三种形式：
IF-THEN 型：也称单分支结构
IF-THEN-ELSE 型：也称双分支结构
DO-CASE 型：也称多分支结构

## Slide 58
4.5 汇编语言程序设计
掌握：分支程序设计要领

## Slide 59
示例：单分支程序设计例子。编程求｜X－Y｜，结果存于RESULT单元中，设X和Y都为16位数据。
DATA SEGMENT
X DW -10
Y DW 20
RESULT DW ?
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
DB 100 DUP(?)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AX,X
SUB AX,Y
JNS NONNEG
NEG AX
NONNEG: MOV RESULT,AX
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
4.5 汇编语言程序设计

## Slide 60: 示例：双分支程序设计。编写一程序，显示 BX寄存器中所存数据的最高位。即若BX的最高位为1，则在屏幕上显示“1”；否则显示“0”
4.5 汇编语言程序设计
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
START:SHL BX,1
JC ONE
MOV DL,’0’
JMP ZERO
ONE: MOV DL,’1’
ZERO: MOV AH,2
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 61: 示例：多分支程序设计。编写计算以下函数值的程序，设X和Y都为有符号字变量（不考虑溢出情况）
4.5 汇编语言程序设计

## Slide 62
4.5 汇编语言程序设计
DATA SEGMENT
X DW -10
Y DW ?,?
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
DB 200 DUP(0)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME DS:DATA,SS:STACK,CS:CODE
START:MOV AX,DATA
MOV DS,AX
XOR AX,AX
XOR DX,D
MOV AX,X
CMP AX,0

## Slide 63
4.5 汇编语言程序设计
JGE CASE23
ADD AX,20
JMP RESULT
CASE23:CMP AX,10
JG CASE3
MOV BX,20
IMUL BX
JMP RESULT
CASE3: SUB AX,80
RESULT: MOV Y,AX
MOV Y+1,DX
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 64
4.5 汇编语言程序设计
三、循环程序设计
1、循环程序的结构形式
按层次分为单重循环和多重循环
按循环次数是否已知，通常分为计数控制与条件控制

## Slide 65
4.5 汇编语言程序设计
2、循环结构程序设计举例
DATA SEGMENT
RSLT DW ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
示例：计数控制。计算1＋2＋3＋…＋100的和,结果送 RSLT单元
MOV AX,1
MOV RSLT,0
MOV CX,100
CLC
NEXT:
ADC RSLT,AX
INC AX
LOOP NEXT
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 66
4.5 汇编语言程序设计
示例：条件控制循环。统计BUF字单元中数据中含有1的个数，将结果存入COUNT字节单元中。
DATA SEGMENT
BUF DW 2345H
COUNT DB 0
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
DB 100 DUP(?)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
START:
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AX,BUF
MOV CL,0
COPA: AND AX,AX
JZ EXIT
SHL AX,1
JNC COPA
INC CL
JMP COPA
EXIT: MOV COUNT,CL
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 67: 示例：多重循环程序设计。在以BUF为首址的字存储区中存放有N个带符号数据，编程实现将它们按由大到小的顺序排列后再存放回原存储区中
4.5 汇编语言程序设计

## Slide 68
4.5 汇编语言程序设计
DATA SEGMENT
BUF DW 30，-44，62，57，19，23，0，-8，-9，-10，20
N=（＄-BUF）/2
DATA ENDS
STACK SEGNMENT STACK
DB 200 DUP（0）
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS：CODE，DS：DATA，SS：STACK
START：MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，N
DEC CX

## Slide 69
4.5 汇编语言程序设计
NEXT1：MOV DX，CX ;趟数送dx中
MOV BX，0 ;BX为基地址
NEXT2：MOV AX，BUF[BX] ;每一趟中比较的次数
CMP AX，BUF[BX+2]
JGE L
XCHG AX，BUF[BX+2]
MOV BUF[BX]，AX
L： ADD BX，2
DEC CX
JNE NEXT2
MOV CX，DX
LOOP NEXT1 ;趟数的比较
MOV AH，4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 70
1、1号系统功能调用应用
例：从键盘上读入一串指定长度的字符(要求：用1号系统功能调用实现)
DATA SEGMENT
  HL DB 12 DUP(0)
  DATA ENDS
  CODE SEGMENT
  ASSUME CS: CODE,DS: DATA
  GO: MOV AX, DATA
  MOV DS,A
  MOV CX,12
  MOV SI,OFFSET HL
  L1: MOV AH,1
  INT 21H
  MOV [SI],AL
  INC SI
  LOOP L1
  MOV AH,4CH
  INT 21H
CODE ENDS
  END GO
四、中断功能调用程序设计
4.5 汇编语言程序设计

## Slide 71
例：试编写一个汇编语言程序，要求对键盘输入的小写字母用大写字母显示出来。（要求：可连续输入）
1号与2号系统功能综合应用
4.5 汇编语言程序设计

## Slide 72
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE
BEGIN：MOV AH，1
INT 21H
CMP AL,’a’
JB BEGIN
CMP AL，’z’
JA BEGIN
SUB AL，20H
MOV DL，AL
MOV AH，2
INT 21H
JMP BEGIN
STOP： MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN
输出字符
接受键盘输入的单个字符，并放入AL中
4.5 汇编语言程序设计

## Slide 73
DATA SEGMENT
STR DB 0DH,0AH,’How are you!$'
DATA ENDS
STACK SEGMENT STACK
DB 100 DUP(0)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME DS:DATA,CS:CODE,SS:STACK
BEGIN: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
LEA DX,STR
MOV AH,9
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END BEGIN
示例：9号系统功能应用

## Slide 74
（4） 10号系统功能调用应用。从键盘上读入一串指定长度的字符，然后利用9号系统功能调用显示输出该串字符。
data segment
  message db 'please input a string:$'
  buf db 50,?,50 dup(0)
  data ends
  code segment
  assume cs:code,ds:data
  go: mov ax,data
  mov ds,ax
  mov dx,offset message
  mov ah,9
  int 21h
  mov dx,offset buf
  mov ah,10
  int 21h
  mov ah,2
  mov dl,0ah
  int 21h
  mov dl,0dh
  int 21h
  mov bl,buf+1
  mov bh,0
  mov byte ptr buf+2[bx],'$'
  mov dx,offset buf+2
  mov ah,9
  int 21h
  mov ah,4ch
  int 21h
  code ends
  end go

## Slide 75
4.5 汇编语言程序设计
五、子程序设计
子程序是程序中功能相对独立的一段程序，子程序设计是程序设计中被广泛使用的一种方法。子程序设计的使用方式较多，运用十分灵活，涉及面较广，需掌握基本方法。在汇编语言中，子程序又称过程。
使用子程序的好处：
可供一个或多个程序使用；
可以简化源程序结构;
提高程序的可读性与可维护性;
有利于代码复用;
提高程序的设计效率。

## Slide 76: 1、子程序的定义
格式：
子程序名 PROC [NEAR/FAR]
┆ ；过程体
子程序名 ENDP
解释：
子程序名：子程序入口地址的符号表示。同标号一样，具有段属性、偏移地址属性及类型属性三种属性
PROC表示子程序定义开始，ENDP表示子程序定义结束
类型NEAR/FAR
4.5 汇编语言程序设计

## Slide 77
2、子程序的调用和返回
调用CALL指令
返回RET指令
4.5 汇编语言程序设计
强调：在使用时应注意的问题
SUBP PROC
PUSH AX ; 现场保护
PUSH BX
PUSH CX
┇ ; 子程序主体
POP CX ; 恢复现场
POP BX
POP AX
RET
SUBP ENDP

## Slide 78
4.5 汇编语言程序设计
1、子程序的书写形式
3、子程序的书写形式和结构示例
code segment ;code段
…
call subp ;调用指令 ,xor指令的地址入栈
xor ax,ax
…
mov ah,4ch
int 21h
subp proc near ;子程序定义
…
ret ;返回
subp endp
code ends
end start
near 类型子程序结构示例

## Slide 79
  code segment
  start: …
    call sub
    …
    call sub
    …
    mov ah, 4ch
    int 21h
  sub proc
    、、
    、、
    ret
  sub endp
  code ends
  end start
多处调用完成同一功能的子程序结构示例
4.5 汇编语言程序设计

## Slide 80
  code segment
  begin: call sub1
    call sub2
    call sub3
    mov ah, 4ch
    int 21h
  sub1 proc
  、、
  ret
  sub1 endp
  sub2 proc
    、、
    ret
  sub2 endp
  sub3 proc
    、、
    ret
  sub3 endp
  code ends
  end begin
多个子程序的调用示例
子程序的位置通常在主程序的所有可执行指令之前或之后，不能放在主程序的可执行指令序列内部，否则会破坏主程序结构

## Slide 81
3．参数传递
（1）参数传递概念
一个程序调用子程序时需要传递参数给子程序，这些参数是子程序所需的原始数据；子程序处理完后向调用它的程序传递处理结果，所传递的原始数据和处理结果可以是数据、地址。调用程序和子程序之间所传递的信息统称为参数传递
  （2）入口参数与出口参数
  入口参数（入口条件）：主程序调用子程序前，为子程序内部数据处理准备所需的预置值；
  出口参数（出口条件）：子程序返回主程序后，子程序处理的结果传递给主程序的数据。
4.5 汇编语言程序设计

## Slide 82
4.5 汇编语言程序设计
（3）参数传递方法
寄存器法: 通过CPU寄存器传递。传递数据方便、快捷，但所能传递的数据长度和个数都有限。
变量法: 通过内存单元传递参数。传递数据的大小和个数不受限制，程序设计比较灵活。
堆栈法: 通过堆栈传递参数。用堆栈保存所要传递的数据或存储地址，是常用的参数传递方法。

## Slide 83
4.5 汇编语言程序设计
4．子程序的嵌套与递归调用
子程序嵌套：子程序作为调用程序又去调用其它子程序。一般只要堆栈空间允许，子程序嵌套层数不限，但嵌套层数较多时应特别注意寄存器内容的保护与恢复，以避免各层子程序之间寄存器使用发生冲突，造成程序出错。
子程序递归调用：当子程序直接或间接地嵌套调用自身时。

## Slide 84
4.5 汇编语言程序设计
5、子程序设计举例
（1）三种传递方法举例。分别用三种参数传递方法编写求1＋2的和的程序。要求将结果送到内存单元，并显示。

## Slide 85
data segment
sum db 0
data ends
stack segment
db 100 dup(?)
stack ends
code segment
assume ds:data,ss:stack,cs:code
start: mov ax,data
mov ds,ax
mov al, 1
mov bl, 2
call subprog
mov ah,4ch
int 21h
code ends
end start
subprog proc
add al, bl
or al, 30h
mov sum, al
mov dl,al
mov ah,2
int 21h
ret
sub endp
通过寄存器传送
4.5 汇编语言程序设计

## Slide 86
通过变量传送
data segment
sum db 0
d1 db ?
d2 db ?
data ends
stack segment
db 100 dup(?)
stack ends
code segment
assume ds:data,ss:stack,cs:code
start: mov ax,data
mov ds,ax
mov d1, 1
mov d2, 2
call sprog
mov ah,4ch
int 21h
code ends
end start
sprog proc
mov al, d1
add al, d2
or al, 30h
mov sum, al
mov dl,al
mov ah,2
int 21h
ret
sprog endp
end start

## Slide 87
Spr PROC
PUSH BP
MOV BP, SP
MOV AX, [BP+6]
MOV BX, [BP+4]
ADD AL, BL
OR AL, 30H
MOV DL,AL
MOV AH,2
INT 21H
MOV SUM, AL
POP BP
RET
Spr ENDP
DATA SEGMENT
SUM DB 0
DATA ENDS
STACK SEGMENT
DB 100 DUP(?)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME DS:DATA,SS:STACK,CS:CODE
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AL, 1
MOV BL, 2
MOV AH,0
MOV BH,0
PUSH AX
PUSH BX
CALL SPR
POP BX
POP AX
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
通过堆栈——功能最强/最灵活/最复杂

## Slide 88
4.5 汇编语言程序设计
（2）递归调用举例。编程计算N!（N≥0）

## Slide 89
4.5 汇编语言程序设计
data segment
n dw 3
result dw 2 dup(?)
data ends
stack segment stack
dw 100 dup(?)
stack ends
code segment
assume cs:code,ds:data,ss:stack
start:mov ax,data
mov ds,ax
mov bx,n
push bx ; 入口参数n入栈
call fact ; 调用递归子程序
pop result ; 出口参数：n！
mov ah,4ch
int 21h

## Slide 90
4.5 汇编语言程序设计
FACT PROC
PUSH AX
PUSH BP
MOV BP,SP
MOV AX,[BP+6] ; 取入口参数 N
CMP AX,0
JNE FACT1 ; N＞0,N!＝N×(N-1)!
INC AX ; N＝0,N!＝1
JMP FACT2
FACT1:DEC AX ; N-1
PUSH AX
CALL FACT ; 调用递归子程序求(N-1)!
POP AX
MUL WORD PTR [BP+6] ; 求 N×(N-1)!
FACT2:MOV [BP+6],AX ; 存入出口参数 N!
POP BP
POP AX
RET
FACT ENDP
CODE ENDS
END START
4.5 汇编语言程序设计

## Slide 91
在子程序设计中
要明确定义出子程序的入口参数和出口参数，使调用者能方便地使用子程序。
在子程序中要合理地保存主程序和子程序中要都用到的寄存器和存储单元，以使主程序能正确地运行。
子程序是提高程序设计效率的良好手段，也为模块化设计提供了很好的基础。
子程序总结
4.5 汇编语言程序设计
注意：三种传递参数的方法不是固定不变的，要按照实现的需要和具体情况的不同选择。可以使用其中一种或同时使用几种混合的方式
如果有参数传递，参数不宜太多。参数选择的适当，可以简化程序设计。