## Slide 1
第3章 寻址方式与指令系统
3.1 指令系统概述
3.2 寻址方式
3.3 8086CPU指令系统
3.4 80x86新增指令简介

## Slide 2: 3.1 指令系统概述
一、基本概念
指令：计算机能够识别和执行的操作命令，每条指令都明确规定了计算机必须完成的一套操作以及对哪一组操作数进行操作
程序：由完成一个完整任务的一系列有序指令组成的。
指令系统：CPU所能执行的各种指令的集合，它定义了计算机硬件所能完成的基本操作。

## Slide 3: 3.1 指令格式
二、8086汇编指令格式
操作码
操作数，
操作数
说明要执行的是什么操作
操作对象，可以有0个、1个或2个
目的
源
[标号：] 操作码 操作数 [；注释]
标号：一条指令的位移地址，汇编源程序中，只有在需要转向一条指令处时，才需为该指令设置标号
操作码与操作数之间要用空格分隔;若为双操作数，之间要用逗号“，”分隔
注释：是对有关指令及程序功能的标注性说明，以增加程序的可读性

## Slide 4: 3.1 指令格式
二、 8086汇编指令格式
[标号：] 操作码 操作数 [；注释]
操作码：由CPU设计人员定义。每一种操作唯一对应一个操作码。
  例： 加法操作助记符ADD；
  数据传送操作助记符MOV；
  比较操作助记符CMP；
操作数：由编程人员采用不同方式给出。
指令格式：指令中对操作码、操作数的编码方式。

## Slide 5
指令举例：
ADD AX，[SI+6]
MOV AX , BX
操作码 操作数
INC [BX]
HLT
3.1 指令格式

## Slide 6: 3.1 指令格式
三、操作数类型
1、立即数（常数）
指具有固定数值的操作数（即常数），它具体可以是一个字节、字或双字
取值范围如下表：
注意：立即数只能用作源操作数
 | 8位 | 16位
无符号数 | 00H-FFH(0-255) | 0000H-FFFFH(0-65535)
带符号数 | 80H-7FH(-128~127) | 8000H-7FFFH(-32768~32767)

## Slide 7
2、寄存器操作数
放在8个通用寄存器或4个段寄存器中的操作数
AX
BX
CX
DX
SI
DI
BP
SP
只能
存放
字操
作数
既能存放字操
作数又能存放字节
段寄存器存
放当前操作
数的段地址
CS
DS
ES
SS
3.1 指令格式

## Slide 8
3、存储器操作数
存储器操作数
字节
字
双字
1
2
4
类型
存储单元个数
注意：大部分指令不允许两个操作数同时为存储器操作数
存储器操作数：存放在存储单元中的操作数
若指令中没有指明所涉及的段寄存器，CPU就采用默认的段寄存器来确定操作数所在的段。
存储器操作数的偏移地址可以通过不同的寻址方式由指令给出。
说明：
3.1 指令格式

## Slide 9
寻址方式——操作数的存放形式与如何寻找操作数。
依据寻址方式，可方便地访问到各类操作数
在8086指令系统中，说明操作数所在地址的寻址方式可分为3大种（7小种）：
立即数寻址方式
寄存器寻址方式
寄存器间接寻址
寄存器相对寻址
存储器寻址方式 基址变址寻址
直接寻址
    基址变址相对寻址
3.2 寻址方式

## Slide 10
操作数包含在指令中，紧跟着操作码并与操作码一起存放在代码段中，与代码一起被取入CPU的指令队列，指令执行时不需要再访问存储器。
立即寻址中的操作数可以是计算机有效数制下的数值，也可以是带单引号的字符。
例如： MOV AX，3102H ; AX 3102H,执行后，
MOV AL，‘A’ ；AL=41H
3.2.1、立即寻址
分析以下指令的错误原因：
MOV 05H，AL MOV BL，324D
MOV CH，2050H MOV DL，‘25’
注意：1. 立即数只能作为源操作数使用，常用于给Reg赋初值
2. 源操作数和目的操作数的类型要互相匹配。
3.2 寻址方式

## Slide 11
3.2 寻址方式

## Slide 12
BX
AX
2244H
对于指令：MOV AX，BX ; AX BX
指令执行前：BX=2244H AX=2003H
指令执行后：BX=2244H AX=2244H
说明：寄存器寻址的操作数在Reg中，无需访问总线，执行速度快。
若选用AX，执行指令时间更短
3.2.2、 寄存器寻址
操作数放在某个寄存器中,注意 源操作数与目的操作数字长要相同(匹配) ，例如：
MOV AX, BX MOV [3F00H], AX
MOV CL, AL
错误例： MOV AX, BL ; 字长不同
3.2 寻址方式

## Slide 13: 3.2.3、存储器寻址方式
程序运行时用到的数据绝大部分存放在内存中，如何寻找内存中的数据就是存储器寻址方式。
3.2 寻址方式
操作数在存储器中
操作数的有效地址EA由指令提供
段地址在默认的或段超越前缀指定的段寄存器中
直接寻址
寄存器间接寻址
寄存器相对寻址
基址变址寻址
基址变址相对寻址
存储器寻址方式有5种：

## Slide 14
直接寻址：在指令中直接给出操作数所在单元的偏移地址，具体有两种形式。
(1) MOV AX，[2050H] ；AX←[DS×16＋2050H]
偏移地址通常以变量的形式出现，在指令中就直接写变量的名字
(2) MOV SI , BUF ； BUF为一变量
默认的段寄存器为DS，但也可以显式地指定其他段寄存器。
称为“段超越”前缀。例如：
MOV DX，ES:[2050H]；使用段超越；DX←[ES×16＋2050H]
段超越指令格式
1、直接寻址
3.2 寻址方式

## Slide 15
指令操作例：MOV AX，[2000H]
如果DS=3000H, 则操作数的物理地址为：
30000H+2000H = 32000H
(32000H) = 02H, (32001H) = 31H
指令执行后：AX = 3102H
3.2 寻址方式
区别MOV AX，2000H

## Slide 16: 2、寄存器间接寻址
操作数的偏移地址放在寄存器中，只有SI、DI、BX和BP可作间址寄存器
MOV AL，[BX]；AL←[DS×16＋BX]
MOV AX，[SI]；AX←[DS×16＋SI]
MOV EAX，[DI]；EAX←[DS×16＋DI]
MOV AX，[BP]；AX←[SS×16＋BP]
MOV AX，ES:[BX]；AX←[ES×16＋BX]
MOV EAX，DS:[BP]；EAX←[DS×16＋BP]
EA =
BX
BP
SI
DI
字 操 作
字节操作
段寄存器使用SS
段超越
双字操作
3.2 寻址方式

## Slide 17
指令操作例：若 DS=5000H, SI=1300H, (51300H)=45H, (51301H)=35H,则执行MOV AX，[SI]指令后，AX=3545H
45H
35H
5000
1300
DS
SI
50000
51300
51300H
AX
存储器
数据段
+)
1300
45H
35H
51301H
3.2 寻址方式

## Slide 18
3、寄存器相对寻址
EA=间址寄存器的内容加上一个8/16位的位移量
EA =
BX
BP
SI
DI
+
8位
16位
位移量
3.2 寻址方式
寄存器相对寻址方式操作数的书写形式可以采用多种，以下是与MOV AX,BUF[BX]指令等价的另外几种书写形式：
MOV AX,[BX+ BUF]
MOV AX,[BUF + BX]
MOV AX,[ BX] BUF

## Slide 19
3.2 寻址方式
例：设DS=3000H，BX=1000H，BUF=4000H，物理地址（35000H）字单元中的内容为1990H，则在执行指令：
MOV AX, BUF [BX] 后，AX=1990H

## Slide 20
4、基址变址寻址
基址寄存器由(BX或BP)给出
变址寄存器由(SI或DI)给出
EA =
BX
BP
+
SI
DI
由一个基址寄存器的内容和一个变址寄存器的内容相加而形成操作数的偏移地址。
正确示例：
MOV AX, [BX] [SI]
MOV AX, [BX+SI]
MOV AX, DS: [BP] [DI]
错误示例：
× MOV AX, [BX] [BP]
× MOV AX, [DI] [SI]
3.2 寻址方式

## Slide 21
29000
操作码
DS 2000
BX 8000
+ SI 1000
29000H
AH
AL
AX
代码段
数据段
.
.
.
.
.
.
.
.
.
78
56
指令操作例：
设DS=2000H, BX=8000H, SI=1000H，物理地址（29000H）单元内容为5678H，则执行指令MOV AX，[BX][SI]后，AX=5678H
3.2 寻址方式
29001H

## Slide 22
5、基址变址相对寻址
在基址＋变址寻址的基础上再增加一个8位或16位位移量，三者之和为位移地址
EA =
BX
BP
+
SI
DI
+
8位
16位
位移量
与基址变址寻址方式相同，基址变址相对寻址方式的操作数也可采用多种等价形式，例：
MOV DX ,disp [ BX ][ SI ]
MOV DX ,disp [ BX + SI ]
MOV DX,[ BX + SI + disp ]
MOV DX,[ BX + SI ]disp
3.2 寻址方式

## Slide 23
3.2 寻址方式
设DS=3000H，BX=2000H，SI=1000H，位移量disp=0250H，物理地址=DS×16＋BX＋SI＋disp=30000H＋2000H＋1000H＋0250H=33250H的字单元内容为3132H，则执行指令：
MOV DX,disp [BX][SI ] 后，DX中的内容为3132H

## Slide 24: 小结
指令由（ ）和 （ ）构成
如何取得操作数——称为（ ）
操作码
操作数
寻址
说明：
① 在直接寻址中，地址可以用符号代替，如
“MOV AX，BUF”，相当于“MOV AX，[xxxxH]”
“BUF”称为变量或符号地址，后面介绍。
②偏移量可以是变量或常量，也在后面介绍。
③如果一条指令有两个操作数，源操作数和目的操作数的寻址方式可能相同，也可能不同，如指令
“MOV AX，[BX]”，源操作数为寄存器间接寻址，目的操作数为寄存器寻址。
3.2 寻址方式

## Slide 25
寄存器间接、寄存器相对、基址+变址、相对基址变址四种寻址方式的比较：
寻址方式 指令操作数形式
寄存器间接 —— 只有一个寄存器（BX/BP/SI/DI之一）
寄存器相对 —— 一个寄存器加上位移量
基址＋变址 —— 两个不同类别的寄存器
相对基址＋变址 —— 两个不同类别的寄存器加上位移量
3.2 寻址方式

## Slide 26
DATA SEGMENT
STR DB ‘PROGRAM EXAMPLE$’
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME DS:DATA,CS:CODE
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AH,9
LEA DX,STR
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
汇编语言源程序基本结构
3.3 8086 CPU指令系统
DATA SEGMENT
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME DS:DATA,CS:CODE
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 27
以下符号所表示的含义：
mem 存储器操作数
opr 操作数
src 源操作数
dest 目的操作数
label 标号
disp 8位或16位偏移量
port 输入/输出端口，可用数字或表达式表示
[ ] 存储单元的内容
reg 寄存器
count 移位次数，可以是1或CL
S_ins 串操作指令
1、符号所表示的含义
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 28
2、汇编语言指令格式
指令的一般格式： [标号] 操作码 操作数 [;注释]
标号：表示随后紧跟指令在代码段中的偏移地址，标号名的命名规则符合标识符的命名。
操作码：表明该条指令将进行什么样的操作，它对应一条机器指令,必须有。
操作数：指令执行的操作对象。绝大多数指令的操作数明确，部分指令的操作数是隐含。
指令助忆符和操作数之间要有分隔符；如果指令中含有多个操作数，操作数之间要用逗号“，”分开。
注释前面需有分号“；”
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 29
指令的功能是学习和掌握的重点，但要准确、有效地运用这些指令，需要熟悉系统对每条指令的一些规定或约束。
另外，还需：
熟记每条指令的名称、功能、书写格式；
指令对标志位的影响、标志位对指令的影响以及指令隐含使用，或限制使用的寄存器以及需要事先设置的参数；
3、学习指令前需了解的
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 30
指令系统是CPU指令的集合，Intel 8086指令系统共有117条基本指令，按功能分为六大类：
（1）数据传送类；
（2）算术运算类；
（3）逻辑运算和移位（位操作类）；
（4）控制转移类；
（5）串操作；
（6）处理器控制
4、指令系统分类
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 31: 3.3.1、数据传送类指令
（1）通用数据传送指令MOV
（2）数据交换指令XCHG
（3）地址传送指令LEA/LDS/LES
（4）堆栈操作指令PUSH／POP
（5）标志寄存器传送指令LAHF/SAHF、 PUSHF/POPF
（6）换码指令XLAT
数据传送是计算机中最基本、最重要的一种操作,数据传送指令负责把数据、地址或立即数传送到寄存器或存储单元中。是最常用的一类指令。
除标志寄存器传送指令外，均不影响标志位
重点掌握
  MOV XCHG XLAT PUSH POP LEA
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 32: 1、通用数据传送指令－MOV
指令格式：MOV dest,src
功能：将源操作数src的内容传送给目的操作数dest，源操作数内容不变
MOV指令不影响标志位
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 33
MOV指令的补充说明：
图中描述的是MOV指令能实现的大多数的数据传送方式，但也存在一些特殊情况。
特殊规定：
（1）当是双操作数时，两个操作数的位数需一致；
（2）两个操作数不能同时为段寄存器和存储器操作数。
（3）CS不能作为目的操作数使用，但可作为源操作数。
（4）立即数不能作为目的操作数，也不能直接传送给段寄存器。
（5）指令指针寄存器IP不能作为操作数使用。
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 34
以下是正确的指令例子
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 35
下面是一些错误的指令例子：
MOV BL,AX ; 操作数类型不匹配
MOV ES,DS ; 段寄存器不能互相传送
MOV CS,AX ; CS不能为目的操作数
MOV DS,100H ; 立即数不能直接传送给段寄存器
MOV 100,AX ; 立即数不能作为目的操作数
MOV VARA,VARB ; VARA和VARB是两个存储器操作数
MOV [BX],12H ; 两个操作数类型都不明确
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 36: 2、数据交换指令－XCHG
格式：XCHG reg,mem/reg
功能：实现源操作数和目的操作数之间的内容相互交换
例：XCHG AL,BL ；XCHG AX,DX ；XCHG CX,[3450H]
以下3条指令实现寄存器与存储器之间的数据交换。
MOV AX，5678H ；AX=5678H
MOV BX，0FFFFH ；BX=0FFFFH
XCHG AX，BX ; AX=0FFFFH ， BX=5678H
注意：交换只能在通用寄存器之间，通用寄存器与存储器之间
XCHG指令不影响标志位
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 37
格式：
3、堆栈操作指令－PUSH/POP
PUSH r16/m16/seg
；SP←SP－2
；SS:[SP]←r16/m16/seg
POP r16/m16/seg
；r16/m16/seg←SS:[SP]
；SP←SP＋2
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 38
示例：若SP=00F8H，SS=4000H，AX=5102H，执行指令PUSH AX后，SP=00F6H，（400F6H）=5102H。
图示为指令执行前后堆栈变化示意图
3.3 8086 CPU指令系统
40000H
40000H
3.7

## Slide 39
示例：若SP=0100H，SS=2000H，BX=78C2H，
（20100H）=6B48H，则执行指令POP BX后，
SP=0102H，BX=6B48H。
图示为该指令执行前后堆栈变化示意图
3.3 8086 CPU指令系统
20000H
20000H

## Slide 40: 堆栈指令小结：
①单操作数指令，且只能是通用寄存器操作数、存储器操作数
②操作数必须是字类型
③内存操作数可以用任意一种有效的寻址方式表示
④操作数可以是段寄存器 （POP指令CS除外）
⑤指令操作结果不影响标志寄存器
堆栈作用，常用来：
临时存放数据
传递参数
保存和恢复寄存器
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 41
4、地址传送指令
特点：传送存储器操作数的地址（偏移地址、段地址）；
对标志寄存器的各状态标志位均无影响；
源操作数必须是存储器操作数，目的操作数可以是任何一个16 位的通用寄存器
LEA
LDS
LES
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 42: （1）有效地址传送指令LEA
LEA r16,mem ；r16←mem的有效地址EA
例：设BX=0400H，SI=003CH
LEA BP，[2050h] ； BP=2050H
LEA BP，[SI] ；BP=003CH
LEA BX，[BX+SI+0F62H] ； BX=139EH
说明：①“r16”通常为寄存器BX、BP、SI、DI。
②源操作数mem为存储器操作数，常用变量名，而不是上面例子中举的形式，如：LEA BX，BUFFER。
功能：将源操作数的偏移地址传送给指定的16位寄存器
格式
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 43
示例：设BX=1000H，DS=6000H， [61032H]=33H，[61033H]=44H，试比较以下两条指令的执行结果。
LEA BX,50[BX]
MOV BX,50[BX]
分析：执行第一条指令后，BX=1032H；
执行第二条指令后，BX=4433H
获得内存单元的有效地址（偏移地址）
可以实现计算功能
注意：LEA指令和MOV指令间的区别
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 44: （2）指针传送指令LDS和LES
LDS r16,mem
；r16←mem，
；DS←mem+2
LDS指令将内存中mem指定的低字送给r16，高字送DS寄存器
LES r16,mem
；r16←mem，
；ES←mem+2
LES指令将内存中mem指定的低字送至r16，高字送ES寄存器
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 45: 示例：地址指针传送
设DS=400H，BX=100H，SI=200H，
[04300]=0005H，[04302H]=5020H,则执行指令
LDS SI，[BX+SI] 后，SI=0005H， DS=5020H
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 46
05H
00H
20H
50H
04000H
0100H
0200H
+
04300H
DS
BX
SI
04300H
SI
DS
示意图： LDS SI，[BX+SI]

## Slide 47: 小 结
LEA指令与MOV指令的区别：
“LEA”指令取内存单元的偏移地址；
“MOV”指令取内存单元的内容。
举例说明：
目的操作数只能是16位通用寄存器
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 48
83000
操作码
DS 8000
BX 2000
+ SI 1000
83000H
AH
AL
AX
代码段
数据段
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23
56
示例：设DS=8000H, BX=2000H, SI=1000H
执行指令：LEA AX,[BX][SI]后，AX=?
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 49: 5、标志寄存器传送指令
标志寄存器传送指令用来传送标志寄存器FLAGS的内容，方便进行对各个标志位的直接操作。
有2对4条指令
  低8位传送：LAHF和SAHF
  16位传送：PUSHF和POPF
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 50: （1）LAHF与SAHF
LAHF
；AH←FLAGS的低字节
LAHF指令将标志寄存器的低字节送寄存器AH
SF/ZF/AF/PF/CF状态标志位分别送入AH的第7/6/4/2/0位，
SAHF
；FLAGS的低字节←AH
SAHF将AH寄存器内容送FLAGS的低字节
用AH的第7/6/4/2/0位相应设置SF/ZF/AF/ PF/CF标志
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 51: （2）标志寄存器进出堆栈指令
PUSHF
；SP←SP－2
；SS:[SP]←FLAGS
PUSHF指令将标志寄存器的内容压入堆栈，同时栈顶指针SP减2
POPF
；FLAGS←SS:[SP]
；SP←SP＋2
POPF指令将栈顶字单元内容送标志寄存器，同时栈顶指针SP加2
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 52: 示例：置位单步标志状态
PUSHF ；保存全部标志到堆栈
POP AX ；从堆栈中取出全部标志
OR AX,0100H ；设置D8=TF=1，
；AX其他位不变
PUSH AX ；将AX压入堆栈
POPF ；FLAGS←AX，将堆栈内容取到标志寄存器
OF
11
15 12
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
5
AF
4
3
PF
2
1
CF
0
通过此程序段可修改TF标志位的状态
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 53: 小结
① LAHF ；AH←标志寄存器低8位，即SF/ZF/AF/PF/CF送 AH相应位，不影响标志。
② SAHF ；标志寄存器低8位← AH，该条指令影响前五个标志。
③ PUSHF ；标志寄存器入栈，不影响标志，16位
④ POPF ；标志寄存器←SS:[SP],SP←SP+2；该指令影响标志，16位
四条指令均为无操作数指令
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 54
6、换码指令XLAT
格式：XLAT或XLAT 表首址
功能：将AL与BX寄存器的内容之和作为偏移地址，将偏移地址所对应的存储单元内容送入AL寄存器。
换码指令执行前：
  在内存建立一个字节数据表，内含要转换成的目标代码
  BX中存放数据表首地址，AL存放相对表格首地址的位移量
换码指令执行后：
  将AL寄存器的内容转换为目标代码
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 55
示例：编程实现将十六进制数0～FH间的某一十六进制数据转换为其字符对应的ASCII码值，假设存放ASCII码值的数据表首地址为2000H。
以下是要取出“B”字符所对应的ASCII码值的程序段：
MOV BX,2000H
MOV AL,0BH
XLAT
完成代码转换后，AL=42H

## Slide 56: 3.3.2、算术运算类指令
3.3 8086 CPU指令系统
加法指令
减法指令
乘法指令
除法指令
符号扩展指令
算术运算是计算机经常进行的一种操作。算术运算指令实现二进制（和十进制）数据的四则运算
注意：
算术运算类指令对标志位的影响
  掌握：ADD/ADC/INC、SUB/SBB/DEC/NEG/CMP
  熟悉：MUL/IMUL、DIV/IDIV
  理解：CBW/CWD

## Slide 57: 1、加法指令
ADD
ADC
INC
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 58: 1）加法指令ADD
ADD reg,imm/reg/mem
；reg←reg＋imm/reg/mem
ADD mem,imm/reg
；mem←mem＋imm/reg
格式:
3.3 8086 CPU指令系统
功能：将源操作数的内容与目的操作数的内容相加，相加后的结果保存在目的操作数中，并根据结果置相关标志位 。
注意：源操作数可以是通用寄存器、存储器操作数或立即数，目的操作数只能为与源操作数类型相匹配的通用寄存器或存储器操作数，两者不能同时为存储器操作数

## Slide 59: 例：加法运算
ADD AL ， 30 ；累加器与立即数相加
ADD BX ， [3000H] ；通用寄存器与存储器操作数内容相加
ADD DI ， CX ；通用寄存器之间相加
ADD BETA[SI] ， DX ；存储器操作数与寄存器相加
这些指令对状态标志位 都有影响。
例：设ADD AL, BL指令执行前，AL=66H，BL=20H，执行指令之后，AL=86H，BL仍为20H。
标志位影响情况为：
CF=0，ZF=0，SF=1，AF=0，OF=1，PF=0
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 60: 2）带进位加法指令ADC
ADC reg,imm/reg/mem
；reg←reg＋imm/reg/mem＋CF
ADC mem,imm/reg
；mem←mem＋imm/reg＋CF
格式:
功能：ADC指令将源操作数内容、目的操作数内容及进位标志位CF的值三项相加，相加结果送给目的操作数
ADC指令按状态标志的定义相应设置
用法：ADC指令主要与ADD配合，实现多精度数加法运算
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 61
示例：无符号双字加法运算。
MOV AX，4652H ；AX=4652H
ADD AX，0F0F0H ；AX=3742H，CF=1
MOV DX，0234H ；DX=0234H
ADC DX，0F0F0H ；DX=0F325H，CF=0
3.3 8086 CPU指令系统
最终实现：02344652H+F0F0F0F0H=F3253742H

## Slide 62: 3）增1指令INC
功能：对指令中指定操作数的内容加1后，又回送给该操作数
INC指令不影响进位标志CF，按定义设置其他状态标志
用法：主要用于在循环程序中修改地址指针和循环次数等
INC reg/mem
；reg/mem←reg/mem＋1
INC BX
INC BYTE PTR [BX]
格式:
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 63: 加法指令小结
加法指令对标志位的影响：ADD和ADC指令对所有的6个状态标志都有影响，INC指令不影响CF，影响其他5个标志。学习加减法指令要会设置标志、使用标志。
示例：(对错混排）
ADD AL,25H ADD BYTE PTR[BX],05
ADD AL,125H ADD WORD PTR[BX],05
ADD AX,2500H ADD AL,BL
ADD AX,05 ADD [BX],05
对于多字节加法，最低字节（字）可以用ADD，剩下的
应使用ADC。如(DX AX)+(SI DI)
ADD AX,DI ；低16位相加
ADC DX,SI ；高16位相加+CF
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 64: 2、减法指令
SUB
SBB
DEC
NEG
CMP
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 65: 1）减法指令SUB
功能：将目的操作数内容与源操作数内容相减之后的结果（差）存入目的操作数中，对操作数的使用及标志位的影响同ADD指令
SUB reg,imm/reg/mem
；reg←reg -imm/reg/mem
SUB mem,imm/reg
；mem←mem -imm/reg
格式:
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 66: 例3：减法运算
MOV AL,0FBH ;AL=0FBH
SUB AL,07H ;AL=0F4H，CF＝0
MOV BX,1FEH ;BX=1FEH
SUB AL,BL ;AL=0F6H，CF＝1
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 67: 2）带借位减法指令SBB
功能：用目的操作数内容减去源操作数内容，还要减去标志位CF的值，并将相减的结果回送给目的操作数。与ADC指令类似，在实际编程中，SBB指令主要用于两个多字节/字二进制数的相减运算。
用法：SBB指令主要与SUB配合，实现多精度减法运算
SBB reg,imm/reg/mem
；reg←reg－imm/reg/mem－CF
SBB mem,imm/reg
；mem←mem－imm/reg－CF
格式:
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 68: 例4：双字减法
MOV AX,4652H ;AX=4652H
SUB AX,0F0F0H ;AX=5562H，CF=1
MOV DX,0234H ;DX=0234H
SBB DX,0F0F0H ;DX=1143H，CF=1
;DX.AX＝0234 4652H
－F0F0 F0F0H
＝1143 5562H
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 69: 3、减1指令DEC
功能：完成对指令中指定操作数的内容减1后，又回送给该操作数。与INC指令一样，DEC指令通常也用于在循环过程中对地址指针和循环次数的修改
DEC reg/mem
；reg/mem←reg/mem -1
DEC CX
DEC WORD PTR [SI]
INC指令和DEC指令都是单操作数指令
主要用于对计数器和地址指针的调整
格式:
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 70
三条减法指令用法：
①SUB、SBB、DEC三条指令的指令格式以及基本用法与ADD、ADC、INC相同。
②SUB和SBB影响所有6个状态标志：
③DEC不影响CF标志，影响其他5个标志。
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 71: 4）求补指令NEG
功能：对指令中指定的操作数内容取补后，再将结果回送给该操作数。
对一个操作数的求补实际上就相当于用0减去该操作数的内容，故NEG指令也属于减法指令。该指令的间接求法是将操作数的内容按位求反末位加1后，再回送给该操作数
0-XXXX XXXXB =( 1111 1111B + 1 )-XXXX XXXXB
求补运算也可以表达成：将操作数按位取反后加1
NEG指令对标志的影响与用零作减法的SUB指令一样
NEG reg/mem
；reg/mem←0 - reg/mem
格式:
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 72
理解NEG指令：
NEG相当于减法指令，标志设置与减法指令相同；（只有对零求补，ＣＦ＝０，其他情况ＣＦ＝１）
例：设DS:[BX]=(-4)补=1111 1100
执行 NEG BYTE PTR[BX] 后
则 DS:[BX]=0000 0100=+4（-4的绝对值）；
结论：对一个负数的补码求补，得到该负数的绝对值。
3.3 8086 CPU指令系统
在实际编程中，常用NEG 指令求负数的绝对值

## Slide 73: 5）比较指令CMP
功能：将目的操作数与源操作数内容相减，相减结果不回送目的操作数，仅根据结果影响标志位，对标志位的影响与SUB相同
CMP reg,imm/reg/mem
；reg -imm/reg/mem
CMP mem,imm/reg
；mem -imm/reg
格式:
3.3 8086 CPU指令系统
设指令CMP AL,CL执行之前， AL=68H，CL=9AH，该指令执行之后，AL=68H，CL=9AH，CF=1，ZF=0，SF=1，AF=1，OF=1，PF=0

## Slide 74: 例：比较AL与100的大小，若 AL<100，则跳转到BE处执行
CMP AL,100 ；AL-100
JB BE ；AL<100，跳转到BE处执行
SUB AL,100 ；AL≥100，AL←AL-100
INC AH ；AH←AH+1
BE: ...
执行比较指令之后，可以根据有关标志位判断两个数是否相等、大小关系等
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 75: 3、乘法指令
MUL r8/m8
；无符号字节乘法
；AX←AL×r8/m8
MUL r16/m16
；无符号字乘法
；DX.AX←AX×r16/m16
IMUL r8/m8
；有符号字节乘法
；AX←AL×r8/m8
IMUL r16/m16
；有符号字乘法
；DX.AX←AX×r16/m16
3.3 8086 CPU指令系统
乘法指令分无符号和有符号乘法指令
乘法指令的源操作数显式给出，隐含使用的另一个操作数为AX和DX
  字节数据相乘：AL与r8/m8相乘，得到的16位结果存入AX
  字数据相乘：AX与r16/m16相乘，得到的32位结果，其高字存入DX，低字存入AX

## Slide 76: 乘法指令对标志位的影响：利用OF和CF判断乘积的高一半是否具有有效数值
3.3 8086 CPU指令系统
  MUL指令——若乘积的高一半（AH或DX）为0，则OF=CF=0；否则OF=CF=1
  IMUL指令——若乘积的高一半是低一半的符号扩展，则OF=CF=0；否则OF=CF=1
乘法指令对其他状态标志没有定义
对标志位没有定义：指令执行后这些标志位是任意的、不可预测（就是不知道是0还是1）
对标志位没有影响：指令执行不改变标志位状态

## Slide 77
例：乘法运算
MOV AL,0B4H ；AL=B4H=180
MOV BL,11H ；BL=11H=17
MUL BL ；AX=OBF4H=3060
；OF=CF=1，AX高8位不为0
MOV AL,0B4H ；AL=B4H=－76
MOV BL,11H ；BL=11H=17
IMUL BL ；AX=FAF4H=－1292
；OF=CF=1，AX高8位不是FFH
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 78: 4、除法指令
DIV r8/m8 ；无符号字节除法：
AL←AX÷r8/m8的商，AH←AX÷r8/m8的余数
DIV r16/m16 ；无符号字除法：
；AX←DX.AX÷r16/m16的商，DX←DX.AX÷r16/m16的余数
IDIV r8/m8 ；有符号字节除法：
AL←AX÷r8/m8的商，AH←AX÷r8/m8的余数
IDIV r16/m16 ；有符号字除法：
；AX←DX.AX÷r16/m16的商，DX←DX.AX÷r16/m16的余数
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 79: 除法指令的功能
除法指令分无符号和有符号除法指令，除数显式给出，隐含使用另一个操作数AX和DX作为被除数。
  字节数据除法：AX除以r8/m8，8位商存入AL，8位余数存入AH
  字数据除法：DX.AX除以r16/m16，16位商存入AX，16位余数存入DX
除法指令对标志没有定义，但会产生除法溢出。
3.3 8086 CPU指令系统
DIV指令：除数为0，或者在字节除时商超过8位，或者在字除时商超过16位，则发生除法溢出
  IDIV指令：除数为0，或者在字节除时商不在-128～127范围内，或者在字除时商不在-32768～32767范围内，则发生除法溢出

## Slide 80: 5、符号扩展指令
CBW ；AL的符号扩展至AH
；若AL的最高位是0，则AH＝00
；AL的最高位为1，则AH＝FFH，AL不变
CWD ；AX的符号扩展至DX
；若AX的最高位是0，则DX＝00
；AX的最高位为1，则DX＝FFFFH，AX不变
不影响标志位
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 81: 例8：符号扩展
MOV AL,80H ；AL=80H
CBW ；AX=FF80H
ADD AL,255 ；AL=7FH
CBW ；AX=007FH
CWD ；DX=0000H
IDIV BX ；DX.AX÷BX
利用符号扩展指令得到除法指令所需要的倍长于除数的被除数
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 82: 3.3.3逻辑运算与移位类（位操作）
3.3 8086 CPU指令系统
要求：全面而准确地理解每条指令的功能和应用
位操作类指令以二进制位为基本单位进行数据的操作；包含逻辑运算类指令和移位指令。是一类常用的指令，应该特别掌握
注意这些指令对标志位的影响
一、逻辑运算指令
AND/OR/XOR/NOT/TEST
二、移位指令
SHL/SHR/SAL/SAR
三、循环移位指令
ROL/ROR/RCL/RCR

## Slide 83: 1、逻辑运算指令
AND
NOT
XOR
OR
TEST
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 84: 1）逻辑与指令AND
功能：对两个操作数执行按位的逻辑与运算，结果送到目的操作数
AND reg,imm/reg/mem ；reg←reg∧imm/reg/mem
AND mem,imm/reg ；mem←mem∧imm/reg
说明：（1）按位的逻辑与运算；
（2）两个操作数不能同时为存储器操作数；寄存器只能是通用寄存器；
（3）注意对标志位的影响；
思考：
（1）某一个操作数自己和自己相逻辑与，结果是？
（2）AND指令主要用在什么场合？
屏蔽某些位
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 85: 2）逻辑或指令OR
功能：对两个操作数执行按位逻辑或运算，结果送到目的操作数
OR reg,imm/reg/mem ；reg←reg∨imm/reg/mem
OR mem,imm/reg ；mem←mem∨imm/reg
说明:(1)按位逻辑或运算；
（2）OR指令对操作数的限制和对标志位的影响；
思考：
（1）某一个操作数自己和自己相逻辑或，结果是？
（2）OR指令主要用在什么场合？
置某些位
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 86: 3）逻辑异或指令XOR
功能：对两个操作数执行按位逻辑异或运算，结果送到目的操作数
XOR reg,imm/reg/mem ；reg←reg⊕imm/reg/mem
XOR mem,imm/reg ；mem←mem⊕imm/reg
说明：
（1）只有相“异或”的两位不相同，结果才是1；
（2） XOR指令对操作数的限制和对标志位的影响同AND指令
思考：
（1）某一个操作数自己和自己相异或，结果是？
（2）XOR指令主要用在什么场合？
寄存器清０
求反某些位
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 87: 4）逻辑非指令NOT
功能：对一个操作数执行按位逻辑非运算
NOT reg/mem ；reg/mem←～reg/mem
说明：
（1）按位取反，原来是“0”的位变为“1”，原来是“1”的位变为“0” ；
（2）NOT指令是一个单操作数指令；
（3）NOT指令不影响标志位；
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 88: 小结逻辑指令：
主要应用：对一个操作数的某些位进行置位（变为1）或复位（变为0 ）。源操作数往往是立即数。
实际编程时，需要正确地选取立即数。
3.3 8086 CPU指令系统
mov al,45h ；逻辑与 al=01h
and al,31h ；CF=OF=0，SF=0、ZF=0、PF=0
mov al,45h ；逻辑或 al=75h
or al,31h ；CF=OF=0，SF=0、ZF=0、PF=0
mov al,45h ；逻辑异或 al=74h
xor al,31h ；CF=OF=0，SF=0、ZF=0、PF=1
mov al,45h ；逻辑非 al=0bah
not al ；标志不变
例题：逻辑运算

## Slide 89: 例题：逻辑指令应用
；AND指令可用于复位某些位（同0相与），不影响其他位：将BL中D3和D0位清0，其他位不变
and bl,11110110B
；OR指令可用于置位某些位（同1相或），不影响其他位：将BL中D3和D0位置1，其他位不变
or bl, 00001001B
；XOR指令可用于求反某些位（同1相异或），不影响其他位：将BL中D3和D0位求反，其他不变
xor bl, 00001001B
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 90: 5）测试指令TEST
功能：对两个操作数执行逻辑与运算，结果不回送到目的操作数，但要影响标志位，标志位影响同AND指令。
说明：
（1）本条指令通常是用于检测一些条件是否满足，但又不希望改变原有的操作数的情况下。
（2）本条指令通常在其后紧跟一条条件转移指令。
TEST reg,imm/reg/mem ；reg←reg∧imm/reg/mem
TEST mem,imm/reg ；mem←mem∧imm/reg
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 91: 例：测试为0或1
若要检测AL中的最低位是否为1，若为1则转移。
test al,01h ；测试AL的最低位D0
jnz NO ；标志ZF=0，即D0=1
；则程序转移到NO
... ；否则ZF=1，即D0=0，顺序执行
NO: ...
思考：（1）以上检测的是最低位，若要检测AX的最高位是否为1，若为1则转移，如何编程？
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 92: 2、移位指令 1）非循环移位指令
SHL
SAL
SAR
SHR
其中两条左移指令对应同一条机器指令，所以，从机器指令的角度来说，移位指令只有三条。
四条指令分成逻辑移位和算术移位，分别具有左移或右移操作，将操作数移动1位或多位。
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 93
SHL reg/mem,1/CL
；逻辑左移，最高位进入CF，最低位补0
SHR reg/mem,1/CL
；逻辑右移，最低位进入CF，最高位补0
SAL reg/mem,1/CL
；算术左移，最高位进入CF，最低位补0
SAR reg/mem,1/CL
；算术右移，最低位进入CF，但符号位保持不变
SAL与SHL相同
格式：
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 94: 说明：
对于操作数：（1）第一个操作数是指定的被移位的操作数，可以是寄存器或存储器操作数；第二个操作数表示移位位数，该操作数为1，表示移动一位；当移位位数大于1时，则用CL寄存器值表示。
对于标志位：按照移入的位设置进位标志CF；根据移位后的结果影响SF、ZF、PF；对AF没有定义。对于OF，如果进行一位移动，则按照操作数的最高符号位是否改变，相应设置：如果移位前的操作数最高位与移位后操作数的最高位不同（有变化），则OF = 1；否则OF = 0。当移位次数大于1时，OF不确定。
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 95: 移位指令举例
mov cl,4
mov al,0f0h ；al=f0h
shl al,1 ；al=e0h
；CF=1，SF=1、ZF=0、PF=0，OF=0
shr al,1 ；al=70h
；CF=0，SF=0、ZF=0、PF=0、OF=1
sar al,1 ；al=38h
；CF=0，SF=0、ZF=0、PF=0、OF=0
sar al,cl ；al=03h
；CF=1，SF=0、ZF=0、PF=1 、OF=0
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 96: 2）循环移位指令
ROL
RCL
RCR
ROR
将操作数从一端移出的位返回到另一端形成循环，分成不带进位和带进位，分别具有左移或右移操作
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 97: 循环移位指令格式
ROL reg/mem,1/CL ；不带进位循环左移
ROR reg/mem,1/CL ；不带进位循环右移
RCL reg/mem,1/CL ；带进位循环左移
RCR reg/mem,1/CL ；带进位循环右移
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 98: 循环移位指令说明
对于操作数：同移位指令。
对于标志位的影响：
（1）按照指令功能设置进位标志CF
（2）不影响SF、ZF、PF、AF
（3）对于OF，同移位指令。如果进行一位移动，则按照操作数的最高符号位是否改变，相应设置溢出标志OF：如果移位前的操作数最高位与移位后操作数的最高位不同（有变化），则OF = 1；否则OF = 0。当移位次数大于1时，OF不确定
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 99
只要左移以后的数未超出一个字节或字的范围
逻辑左移一位相当于无符号数乘以2
逻辑右移一位相当于无符号数除以2
示例：用移位指令实现乘法。实现16位无符号数X＊10的运算
（1）用乘法指令
（2）用移位与加法指令
mov ax,x
shl ax,1 ；ax← ax×2
Mov bx,x
Mov cl,3
shl bx,cl ；bx← bx×8
add bx,ax
Mov x,bx
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 100: 循环移位示例：32位数移位
；将DX.AX中32位数值整个左移一位
shl ax,1
rcl dx,1
DX
AX
CF
0
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 101
3.3 8086 CPU指令系统
3.3.4控制转移指令
无条件、条件转移指令
循环指令
子程序调用及返回指令
中断指令
系统功能调用
控制转移类指令通过改变IP（和CS）值，实现程序执行顺序的改变，用于实现分支、循环、子程序等程序结构，是仅次于传送指令的常用指令，需很好掌握
重点：Jmp、Jcc、Loop、 CALL/RET 、Int指令的理解
难点：Jmp、Jcc、Loop、Int指令的应用

## Slide 102: 1、无条件转移指令
JMP指令分成4种类型：
    ⑴ 段内直接转移
    ⑵ 段内间接转移
    ⑶ 段间直接转移
    ⑷ 段间间接转移
JMP label
格式：
程序转向label标号指定的地址处执行
功能：
说明：
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 103: 解释段内涵义
（1）段内近转移（near）
  在当前代码段64KB范围内转移（ ±32KB范围）
（2）段内短转移（short）
  转移范围当前代码段±127B范围内转移（可用一个字节表达，在段内－128B～＋127B范围的转移）
  段内转移不需要更改CS段地址，只需改变IP偏移地址
代码段
代码段
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 104: 解释段间涵义
段间转移——远转移（far）
  从当前代码段跳转到另一个代码段，可以在1MB范围
  需要更改CS段地址和IP偏移地址
  目标地址必须用一个32位数表达，叫做32位远指针。
代码段
代码段
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 105
段内与段间转移说明：
对于段内转移，在指令中可以统写成JMP label形式，转移过程也基本相同，即都是在同一段内实现从当前IP所指的地址转移到label所指的目标地址，只是转移的范围不同。但在具体指令中用户不必考虑是短转移还是近转移，具体在汇编时，汇编程序通过计算程序中JMP的下一条指令与目标地址间的相对位移量，就可以判定出是短转移还是近转移
对于段间指令，指令需用操作符far ptr 强制说明
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 106
直接：转移地址象立即数一样，直接出现在指令中
间接：转移地址在寄存器或内存单元中
用标号表达
用寄存器或存储器操作数表达
直接与间接的解释：
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 107: 段内直接转移
举例
JMP r16/m16 例如：
jmp ax
jmp word ptr [2000h]
段内间接转移
JMP label 例如：
jmp output
……
output:mov result,al
JMP far ptr label 例如： ；IP←label的偏移地址
；CS←label的段地址
jmp far ptr otherseg
段间直接转移
；IP←label的偏移地址
JMP far ptr mem 例如：
段间间接转移
JMP far ptr [bx]
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 108: 2、条件转移指令
功能：若指定的条件cc如果成立，程序转移到由标号label指定的目标地址去执行；若条件不成立，顺序执行下一条指令
说明：（1） Jcc？
（2）操作数label是采用段内短转移
（3） Jcc指令不影响标志，但要利用标志
Jcc label
格式：
Jcc指令的分类
根据利用的标志位不同，16条指令分成3种情况：
  （1） 判断单个标志位状态
  （2） 比较无符号数高低
  （3） 比较有符号数大小
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 109
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 110: 1）判断单个标志位状态
这组指令单独判断5个状态标志之一
⑴ JZ/JE和JNZ/JNE：利用零标志ZF，判断结果是否为零（或相等）。 JZ/JE表示结果为零（或相等），则转移
⑵ JS和JNS：利用符号标志SF，判断结果是正是负， JS表示结果为负,则转移。
⑶ JO和JNO：利用溢出标志OF，判断结果是否产生溢出， JO表示溢出则转移
⑷JP/JPE和JNP/JPO：利用奇偶标志PF，判断结果中“1”的个数是偶是奇,JP表示偶数个1
⑸JC和JNC：利用进位标志CF，判断结果是否进位或借位,进位或借位为1则转移
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 111: 例：JZ/JNZ指令应用
test al,80h
jz next0
mov ah,0ffh
jmp done
next0: mov ah,0
done: ...
test al,80h
jnz next1
mov ah,0
jmp done
next1:mov ah,0ffh
done: ...
编写一程序段，实现测试AL寄存器的最高位值：若为0，将0送入ah
若为1，将-1送入ah
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 112: 例：JS/JNS指令
编写一程序段，实现将BX与AX相减的值的绝对值存入BX中
mov ax,X
sub ax,Y
jns nonneg
neg ax ；neg是求补指令
nonneg: mov result,ax
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 113: 例：JC/JNC指令
；统计BX中1的个数
xor al,al ；AL＝0，CF＝0
again: test bx,0ffffh ；等价于 cmp bx,0
je next
shl bx,1
jnc again
inc al
jmp again
next: ... ；AL保存1的个数
另一种做法
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 114: 统计BX中“1”的个数
xor al,al ；AL＝0，CF＝0
again: cmp bx,0
jz next
shl bx,1 ；也可使用 shr bx,1
adc al,0
jmp again
next: ... ；AL保存1的个数
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 115: 2）比较无符号数高低
无符号数高低有4种关系：
  ⑴高于（不低于等于）： JA （ JNBE ）
  ⑵高于等于（不低于）： JAE （JNB）
  ⑶低于（不高于等于）：JB（JNAE）
  ⑷低于等于（不高于）：JBE（JNA）
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 116
示例：编写一程序段，实现比较两个无符号数的大小，将较大者存放在AX寄存器中
cmp ax,bx ；比较ax和bx,(AX)-(BX)
jae next ；若ax≥bx，转移
xchg ax,bx ；若ax＜bx，交换
next: ...
结果：AX保存较大的无符号数
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 117: 3、比较有符号数大小
两数的大小分成4种关系：
  ⑴大于（不小于等于）： JG （ JNLE ）
  ⑵大于等于（不小于）： JGE （JNL）
  ⑶小于（不大于等于）：JL（JNGE）
  ⑷小于等于（不大于）：JLE（JNG）
例：比较有符号数大小，将较大的数存放在AX寄存器中
cmp ax,bx
jge next
xchg ax,bx
next: ...
注意：根据数的不同选取不同的指令
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 118: 3、循环指令
循环指令默认利用CX计数器，方便实现计数循环的程序结构
LOOP label ；CX←CX－1，
；CX≠0，循环到标号label
LOOPZ label ；CX←CX－1，
；CX≠0且ZF＝1，循环到标号label
LOOPNZ label ；CX←CX－1，
；CX≠0且ZF＝0，循环到标号label
JCXZ label ；CX＝0，转移到标号label
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 119
示例：LOOP指令应用例子。编写一程序段，实现求1+2+…+100之和，并把结果存入AX中。
┆
XOR AX,AX
MOV CX,100
MOV BX, 1
AGAIN:ADC AX, BX
INC BX
LOOP AGAIN
┆
┆
XOR AX,AX
MOV CX,100
AGAIN: ADC AX,CX
LOOP AGAIN
┆
方法1：利用循环计数器CX进行累加
方法2：不用循环计数器CX进行累加
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 120
例：LOOPZ与JCXZ指令的应用例子
为检查当前数据段64KB存储单元能否正确地进行读写操作，一般做法是：先向每个字节单元写入一位组合模式，如01110111B（77H） 或10111011B （BBH），然后读出来进行比较，若读/写正确则转入正确处理程序段，否则转入出错处理程序段
┆
XOR CX,CX
XOR BX,BX
MOV AL,01110111B
CHECK: MOV [BX],AL
INC BX
CMP [BX-1],AL
LOOPZ CHECK
JCXZ RIGHT
ERROR:
┆
RIGHT:
┆
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 121: 4、子程序指令
子程序是完成特定功能的一段程序
当主程序（调用程序）需要执行这个功能时，采用CALL调用指令转移到该子程序的起始处执行
当运行完子程序功能后，采用RET返回指令回到主程序继续执行
CALL指令和RET指令都不影响状态标志位
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 122: 主程序与子程序
CALL label
主程序
RET
子程序
回到CALL指令后的指令处——返回地址
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 123: 1）子程序调用指令
CALL指令分成4种类型
  CALL 子程序名 ；段内直接调用
  CALL WORD PTR r16/m16 ；段内间接调用
  CALL far ptr子程序名 ；段间直接调用
  CALL DWORD ptr mem ；段间间接调用
CALL指令需要保存返回地址：
  段内调用——在同一代码段内进行，也称近调用
  偏移地址IP入栈
  SP←SP－2，SS:[SP]←IP
  段间调用——在不同代码段之间进行，也称远调用
  偏移地址IP和段地址CS入栈
  SP←SP－2，SS:[SP]←IP
  SP←SP－2，SS:[SP]←CS
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 124
CALL指令调用示例
CALL DISPLAY ; 段内直接调用
CALL BX ; 段内间接调用
CALL WORD PTR [BX] ; 段内间接调用
CALL DWORD PTR [BX] ; 段间间接调用
例：段间直接调用示例
CODE1 SEGMENT CODE2 SEGMENT
┆ ┆
START: … START: …
┆ ┆
CALL FAR PTR SUBR SUBR PROC FAR
MOV BUF,AX ┆
┆ SUBR ENDP
CODE1 ENDS CODE2 ENDS
END START END START
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 125: 2）子程序返回指令
说明：根据段内和段间、有无参数，具体分成4种情况
  （1）RET ；无参数返回
  （2）RET n ；有参数返回
  需要弹出CALL指令压入堆栈的返回地址
  （3）段内返回——偏移地址IP出栈
  IP←SS:[SP]， SP←SP＋2
  （4）段间返回——偏移地址IP和段地址CS出栈
  IP←SS:[SP]，SP←SP＋2
  CS←SS:[SP]，SP←SP＋2
n参数的作用
格式：RET [n]
功能：弹出堆栈中由CALL指令压入的返回地址值，迫使CPU返回到主程序中CALL指令的下一条指令去继续执行，该指令常放在子程序的最后
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 126
RET n
“n”是一个可选的立即数，由于堆栈操作是字操作，因而该立即数通常是偶数。当RET 指令带有该立即数时，表示在得到返回地址之后，SP还要增加的值，即要多执行 “SP←SP+n” 的操作。这个操作相当于从堆栈中多弹出了几个参数，这些参数一般是子程序调用前通过堆栈向子程序传递的参数。当子程序返回后，这些参数不再有用，就可以修改指针使其指向参数入栈以前的值，即自动删除了原子程序参数所占用的字节
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 127: 5、中断指令
中断是又一种改变程序执行顺序的方法。
  1、中断指令INT
  格式： INT n
  功能：产生一个中断类型号为n的内部中断，其n值是一个0～FFH范围内的整数
  INT n指令的具体执行步骤和操作 在8.2.3中介绍
  2、溢出中断指令INTO
  格式：INTO
  功能：产生一个溢出中断
  3、中断返回指令 IRET
  功能：退出中断过程，返回到中断时的断点处继续执行。所有的中断程序，不管是由软件引起还是由硬件引起，其最后一条指令必须是IRET
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 128: 3.3.5串操作指令
为什么要用：数据传送类指令每次只能传送一个数据，若要传送大批数据就需要重复编程（通过循环来实现），这样就浪费了大量的时间和空间。为此8086提供了一组处理内存中连续存放数据的串指令，这就是串操作指令。
串操作指令是8086指令系统中比较独特的一类指令，采用比较特殊的数据串寻址方式，是可以直接实现存储区之间操作的指令。在操作内存连续区域的数据时，特别好用。
串操作指令的操作对象（操作数）是内存中连续存放的数据串——即在连续的内存区域中以字（W）为单位的字串，或是以字节（B）为单位的字节串
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 129: 1、标志位操作
这组指令共有7 条，均为无操作数指令，它们的操作数隐含在标志寄存器的某些标志位上，即能直接对指定的标志位进行操作，但不影响别的标志位
3.3.6处理器控制类指令
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 130: 2、空操作指令NOP
NOP指令不执行任何操作，但却要消耗3个时钟周期的时间
NOP常用于程序调试
  在需要预留指令空间时用NOP填充
  代码空间多余时也可以用NOP填充
  还可以用NOP实现软件延时，相当于“XCHG AX, AX”指令
3.3 8086 CPU指令系统

## Slide 131: 作业要求
https://cslabcg.whu.edu.cn/admin/index.jsp
默认密码为学号
在设定时间内提交作业
如果需要延期，请私信学号和姓名，并说明迟交原因
批阅后补交的作业只计提交次数，内容不再批阅